Часть V. ПРИЛИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

В основу исследования положены сведения о приливах для 101 пункта Берингова моря, полученные из работ Т. И. Супранович, Р. А. Деевой, К. Т. Богданова, Монакского каталога и Английских таблиц приливов.

21. Изученность приливных явлений

Первая попытка представить распространение приливной волны в Беринговом море относится к 1836 г. и принадлежит Ф. П. Литке [I]. Для этой цели он располагал материалами, полученными в XVIII и начале XIX вв. при гидрографическом обследовании побережья русскими правительственными и промысловыми экспедициями. Однако недостаточность исходных данных не позволила составить приливную карту для моря в целом, поэтому котидальные линии проведены только для отдельных районов.

В 1904 г. Гаррисом [2] была составлена котидальная карта Берингова моря для волны М2. В основу ее положены приближенные значения прикладных часов и величин приливов, определенных по кратковременным наблюдениям. Гармонические постоянные, использованные для составления данной карты, к этому времени имелись только для нескольких пунктов американского побережья и Алеутских островов. Гаррис предположил наличие поступательной прогрессивной приливной волны на акватории Берингова моря и амфидромию в зал.Нортон.

В 1950 г. Н. П. Владимирский привел котидальные карты для волны М2 и суммарного суточного прилива.

Для полусуточного прилива Н. П. Владимирский принял за основу карту Гарриса. Она изменена только для западной части моря, где Н. П. Владимирский согласовал ее с данными новых наблюдений. Кроме амфидромии в зал. Нортон, на карте Н. П. Владимирского показана еще одна амфидромическая система в Анадырском заливе.

Для суммарного суточного прилива Н. П. Владимирским показано образование амфидромии в южной части моря. В северной части моря приливная волна имеет поступательный характер.

В отечественной литературе первая наиболее полная сводка по приливам Берингова моря приводится в работе К. Т. Богданова, которая была опубликована в 1960 г. Согласно этим данным, на побережье Берингова моря величина приливных колебаний и характер прилива Колеблются в довольно больших пределах. В северной части моря величина прилива не превышает 0,5 м, зато в Бристольском заливе она достигает 8,5 м. В Анадырском заливе величина прилива не превышает 2 м, а в зал. Креста и в Анадырском лимане она достигает 3 м. На Алеутских и Командорских островах она колеблется в пределах от 1,4 до 2,0 м.

Показатель характера прилива в пределах Берингова моря изменяется от 0,11 до 4,50. На большей части побережья преобладают неправильные полусуточные и неправильные суточные приливы.

Для рассмотрения распространения приливных волн К. Т. Богданов методом изогипс построил карты для двух составляющих волн М2и К1.

Отмечено, что повышение уровенной поверхности моря для волны М2 в его юго-восточной части происходит под действием входящих через проливы Алеутской гряды волн из Тихого океана. Повышение уровенной поверхности моря распространяется с юга на север и захватывает всю площадь моря, исключая заливы Анадырский, Нортон, Кускоквим и Бристольский. В этих заливах колебания уровня происходят в разных фазах.

В Анадырском заливе происходит поворот наклона уровенной поверхности против часовой стрелки, что является признаком существования здесь амфидромической системы. Колебания уровенной поверхности в зал. Кускоквим происходят почти в обратной фазе по сравнению с открытой частью моря. В Бристольском заливе имеет место ярко выраженное явление резонанса приливной волны.

В зал. Нортон колебания уровенной поверхности носят характер стоячих колебаний. В заливах Бристольском и Кускоквим имеет место рисунок котидалей, напоминающий рисунок амфидромической системы с вращением котидальных линий почасовой стрелке. Возникновение подобной амфидромической системы, по мнению К. Т. Богданова, обусловлено характером уровенной поверхности в заливах Бристольском и Кускоквим, которые находятся в обратных по отношению друг к другу фазах. По этой причине между заливами образуется значительный периодически меняющийся поперечный наклон уровня, накладывающийся на продольный наклон вдоль осей заливов.

Суточная приливная волна распространяется через крайние восточные проливы Алеутской гряды и имеет тенденцию к распространению на запад в сторону больших глубин. По мнению К. Т. Богданова, суточная приливная волна имеет поступательный характер в южной части моря, ограниченной с юга естественными границами, а с севера — линией, проходящей от м. Наварин до о. Нунивак.

В 1977 г. Р. А. Деева рассмотрела приливные колебания уровня Берингова моря и построила новые котидальные карты. Хорошо освещенным наблюдениями оказалось только западное побережье Берингова моря. Для побережья Америки и Алеутских островов Р. А. Деева определила приближенные гармонические постоянные, вычисленные по приливным поправкам Американских таблиц приливов за 1964 г. Построенные ею котидальные карты существенно отличаются от карт К. Т. Богданова. Согласно Р. А. Деевой, приливная волна М2 в Беринговом море имеет смешанный (прогрессивно-стоячий) характер с большой долей стоячей составляющей. Амфидромические системы показаны в заливах Анадырском, Нортон и Бристольском, на севере моря и на континентальном шельфе, к юго-востоку от о. Св. Лаврентия. Все амфидромии имеют левый поворот котидальных линий. Таким образом, правый поворот котидальных линий на севере, как предполагал К. Т. Богданов, не подтвердился. В восточных мелководных проливах Алеутской гряды — Исаноцком и Унимак — четко выражены узловые зоны, что обусловливает уменьшение здесь амплитуды волны М2.

Волна К1 в Беринговом море образует две амфидромические системы — в северной части моря и на континентальном шельфе, к юго-востоку от о. Св. Лаврентия.

Распространение приливных волн в Беринговом море рассматривалось и в ряде работ иностранных авторов [3—5]. Однако суммируя все известные сведения о распространении приливных волн в Беринговом море, по нашему мнению, картина остается все же неясной, главным образом из-за плохой освещенности акватории моря гармоническими постоянными, особенно для гряды Алеутских островов. Так, в 1986 г. была опубликована работа Мофелда о приливах Берингова моря [З]. Им были построены котидальные карты волн М2 и К1 для восточных районов моря и континентального шельфа (рис. 21.1, 21.2). При построении их были использованы наблюдения не только в береговых пунктах, но и в открытой части моря, в 8 пунктах, где стояли мареографы. Эти котидальные карты, особенно для волны М2, отличаются от карт К. Т. Богданова и Р. А. Деевой. Для волны М2 гораздо меньше амфидромических систем по сравнению с полученными ранее данными. Амфидромические системы располагаются лишь в Анадырском заливе и на континентальном шельфе, с центром к югу от о. Св. Лаврентия. В Бристольском заливе амфидромии, согласно рис. 21.1, не наблюдается, здесь располагается узловая зона, захватывающая и восточные мелководные проливы Алеутской гряды. Узловая зона показана и в зал. Нортон. Котидальная карта для суточного прилива (К1) в общем похожа на карту Р. А. Деевой (рис. 21.3).

Рис. 21.1. Котидальная карта полусуточного прилива М2. I — фаза,o ;  2 — амплитуда, см; 3 — места постановки мареографов.

Рис. 21.2. Котидальная карта суточного прилива К1. 1 — фаза,o ; 2 — амплитуда, см; 3 — места постановки мареографов.

Наиболее достоверной приливной картой суточной волны К1 в восточной части Берингова моря следует, на наш взгляд, считать карту Пирсона, Мофелда и Трипа [4], для которой было использовано большее количество наблюдений, чем в работе [З]. Здесь указаны две амфидромические системы — в зал. Нортон и к югу от о. Нунивак (рис. 21.4).

Рис. 21.3. Котидальные карты волны М2(а) и волны K1 (б), 1 — фаза, o; 2 — амплитуда, см.

Достоверную приливную карту волны К\ для всего Берингова моря, на наш взгляд, сейчас дать затруднительно из-за недостатка наблюдений за приливами.

Наиболее достоверной приливной картой полусуточной волны M2 в Беринговом море сейчас, на наш взгляд, является карта Сюндермана, где показаны амфидромии в Анадырском заливе, вблизи о. Св. Лаврентия и узловая зона в Бристольском заливе. На остальной акватории Берингова моря полусуточная приливная волна; входящая главным образом через центральные и западные проливы Алеутских и Командорских островов, — прогрессивная.

22. Особенности режима приливных колебаний уровня моря

В настоящее время имеется много приливных пунктов на материковом побережье Азии, материковое побережье Америки и Алеутские острова пунктами наблюдений освещены гораздо хуже. Так, имеется лишь 9 пунктов с гармоническими постоянными на материковом побережье Америки, 10 на Алеутских островах и один пункт на о. Св. Павла. Все сведения о приливах по зарубежным пунктам Берингова моря приводятся в приложении.

Рис. 21.4. Приливные карты полусуточной волны М2 в Беринговом море.

а — амплитуда, см; С — фаза, о;

— показатель характера прилива;

— средняя величина полусуточного прилива;

— средний прикладной час;

— возраст полусуточного прилива;

— возраст суточного прилива;

— возраст параллактического прилива;

— средняя большая величина тропического прилива;

— средняя большая величина прилива за лунацию;

— максимальная величина прилива.

Негармонические постоянные приливов, за исключением показателя характера и максимальной величины, для зарубежных пунктов получены впервые. Показатель характера прилива вычислен согласно классификации А. И. Дуванина. При этом, если:

то прилив относится к правильным полусуточным;

то прилив относится к неправильным полусуточным;

то прилив относится к неправильным суточным;

то прилив относится к правильным суточным.

На рис. 22.1 представлено распределение показателя характера и наибольшей величины приливов в Беринговом море.

Согласно этим данным, в Беринговом море встречаются приливы всех типов; полусуточные, неправильные полусуточные, неправильные суточные и суточные. Преобладают неправильные суточные приливы, которые особенно выражены на материковом побережье Азии, Алеутских и Командорских островах. Приливы суточного типа встречаются в лагуне Апука, устье р. Хатырки и бух. Кускоквим. Наименьшая величина приливов наблюдается в Беринговом проливе и составляет менее 0,5 м, наибольшая — в Бристольском заливе (более 8 м). На остальной акватории Берингова моря наибольшая величина приливов не превышает 1,5—2,0 м. Приливы Алеутской гряды и Командорских островов неправильного суточного типа.

Рис. 22.1. Характер и величина приливов (см) по наблюдениям в Беринговом море.

I — полусуточные; 2 — неправильные полусуточные; 3 — неправильные суточные; 4 — суточные.

В таблицах содержатся следующие негармонические постоянные приливов

Приливы Берингова моря меняются в зависимости от фаз Луны, склонения Луны и параллакса (расстояния от Земли до Луны). Примеры хода приливных колебаний уровня моря в течение января 1990 г. представлены на рис. 22.2 для разных пунктов (зал. Квиклокчум, гавань Константина на о. Амчитка Алеутской гряды, зал. Добрых Вестей). Из этого рисунка видно, что в течение месяца в зависимости от астрономических условий колебания уровня моря значительно меняются по величине и характеру.

Характерной особенностью приливов Берингова моря является слабое развитие волны S2. Как видно из каталога, приведенного в приложении, волна N2 превышает здесь по своей амплитуде волну S2. Поэтому главным неравенством полусуточных приливов здесь является месячное параллактическое.

На рис. 22.3 представлены сизигийные и параллактические приливы в разных пунктах: порт Кларк, зал. Квиклокчум. Как видно из рисунка, параллактические полусуточные приливы превышают сизигийные полусуточные приливы. Наибольшие полусуточные параллактические приливы могут происходить в течение 5 сут подряд.

По нашему мнению, в Беринговом море можно выделить 8 районов с однотипным характером приливных колебаний уровня моря:

1) Тихоокеанское побережье Камчатки от м. Лопатка до м. Олюторского, приливы относятся к неправильным суточным, наибольшая их величина колеблется около 2 м;

2) материковое побережье от м. Олюторского до м. Наварин, преобладают неправильные суточные приливы. В лагунах Опука и Хатырка приливы правильные суточные, их наибольшая величина в общем несколько превосходит 2 м;

3) Анадырский залив, преобладают приливы неправильного полусуточного типа, а вдоль юго-восточного побережья — правильного полусуточного типа. Наибольшая величина приливов в вершине Анадырского залива приближается к 3 м, а в некоторых пунктах превосходит 3 м.

Приливы Анадырского залива отличаются большой сезонной изменчивостью. Вследствие воздействия ледяного покрова в некоторых пунктах зимние приливы по своей величине в 4 раза меньше летних;

4) Берингов пролив, преобладают приливы с большой полусуточной составляющей, их наибольшая величина не превосходит 0,6 м;

5) зал. Нортон, приливы неправильные суточные, их наибольшая величина около 2 м;

6) Бристольский залив, преобладают неправильные полусуточные приливы. В некоторых пунктах наибольшая величина приливов превосходит 8 м;

7) Алеутские и Командорские острова, приливы неправильного суточного типа, их наибольшая величина около 2 м;

8) о. Св. Павла, приливы неправильные полусуточные, их наибольшая величина несколько превышает 1,5 м.

Рис. 22.2. Примеры хода приливных колебаний уровня в зал. Квиклокчум (а), в гавани Константина на о. Амчитка Алеутских островов (б) и в зал. Добрых Вестей (в) в январе 1990 г.

Рис. 22.3. Ход сизигийных и параллактических полусуточных приливов в порту Кларк (а) и в зал. Квиклокчум (б) в 1990 г.

23. Характер и скорости приливных течений

Приливные течения Берингова моря изучены крайне слабо. В настоящее время имеются сведения лишь о характере и максимальных скоростях течений для немногих районов. По данным К. Т. Богданова, полученным в 1960 г., в формировании приливного течения хорошо выражена полусуточная и суточная составляющие.

По ориентировочным расчетам, полученным Т. И. Супранович в 1969 г., наибольшие скорости приливных течений наблюдаются в проливах Алеутской гряды, где они могут достигать в некоторых проливах 8—10 уз. Сравнительно широкие проливы западной окраины Алеутской гряды отличаются слабыми течениями. В архипелагах восточной зоны дуги, в небольших проливах, разделяющих множество мелких островов, скорости течений в несколько раз возрастают. Так, между островами Атту и Семичи (о-ва Ближние) максимальные скорости приливных течений, по-видимому, не превышают 1 уз. В прол. Амчитка (о-ва Крысьи) скорости этих течений также невелики — порядка 1,5—2,0 уз. Стремительные течения наблюдаются в проливах Андреяновских, Четырехсопочных и Лисьих островов: в проливах Атха и Унимак они могут достигать 10 уз. Четырехсопочном и Танага — 6 уз. Эти расчетные данные находятся в хоро- шем согласии с известными из литературы сведениями и описаниями приливов на Алеутских островах.

Так, первые описания приливов на Алеутских островах сделаны Ф. П. Литке [I]. Самые сильные течения отмечены им в проливах Андреяновских и Лисьих островов, особенно Амля, Сигуамском и Дербинском: „Длинный остров Амля и вплоть к нему большой остров Атха, противопоставляя периодическим течениям преграду почти в 100 миль, заставляют море с великой силой стремиться в проливы по обе стороны и производя в Сигуамском жестокие сулои" и далее: „Дербинский пролив, протекающий между островами Аватанокским и Тигалдой, примечателен перед всеми другими чрезвычайной быстротой течений с сильными сулоями". В книге Ф. П. Литке приводятся и оценки наибольшей скорости течения для некоторых проливов:

„По быстроте течений проливы Лисьей гряды считаются в следующем порядке: Дербинский, самый быстрый и сулоистый; полагают, что течения в нем бывают до 8 узлов — и Уналгинский, Акунский, Аватанокский, наконец, Унимакский". Автором этой книги был подмечен ряд интересных мелких особенностей приливных явлений Алеутской гряды, к примеру: „Течения в Унимакском проливе бывают весьма сильны, но сулоев не бывает, и в этом одна из больших его выгод. Течения переменяются периодически, но во всех проливах из Берингова моря бывают быстрее, нежели с океана. При отливе течение бьет сильно к юго-западу, поперек пролива, по направлению северного берега Аляски; и потому должно держаться ближе к восточной стороне пролива; течение переменяется сначала под восточным берегом и потом уже распространяется на весь пролив. По замечаниям других, во всех проливах течение переменяется сначала у берегов; и в Унимакском проливе, когда у берегов почти уже останавливается, то на середине только начинается, а когда у берегов пойдешь назад, тогда в середине еще самое сильное..."

Сильные   приливные   течения   отмечены Н. Н. Зубовым в проливах Исаноцком, Дербинском, Уналгинском и Амля — до 9 уз, а Венком — в прол. Амля. В своей книге "Birthplace of the winds" Бенк помещает и красочные зарисовки явления прилива на Андреяновских островах: „В этот день волн из моря не было, и, вглядываясь в остров Амля, начинавшийся в миле от меня по ту сторону спокойного пролива, вдруг я с удивлением заметил, что пролив совершенно изменил свой вид. Он сплошь покрылся танцующими белыми барашками, а подо мной на скалы с ужасающим грохотом обрушивались волны прибоя. Затем я увидел приближение чего-то страшного. Далеко на юге из глубины моря поднялась стена воды. Сначала казалось, что это обман зрения, но когда стена повстречалась с серыми скалами берегов Амли, в воздух взметнулись высокие столбы воды. Так как все это происходило без особого шума, картина была поистине зловещей. Стена вошла в пролив, заметно вырастая по мере того, как она протискивалась в его горловину, а тем временем прямо под моими ногами море вспенилось, потому что огромные волны прилива рассекали его во всех направлениях.

Высоту водяной стены трудно определить. Возможно, она достигала десяти, а то и все пятнадцать футов. Но когда она прорвалась к концу пролива, у которого я сидел на высоком утесе, раздался такой громкий и протяжный звук, что, казалось, будто из его горловины вырвался протяжный вздох. Даже с моей стороны было слышно, как по дну перемещались валуны с таким грохотом, как будто по каменному полу раскатывались огромные шары. Волны улеглись, и внезапно стена превратилась в бурлящее море. Затем через этот пролив прошла еще стена, за ней третья..."

По свидетельству того же автора, на американских навигационных картах для плавания в прол. Амля имеются следующие предупреждения:

„Осторожно, в проливе Амля зарегистрированы сильные приливные течения, максимальная скорость которых достигает девяти узлов. При бурном море пролив считается несудоходным. В хорошую погоду плыть можно при соблюдении крайней осторожности".

В 1988 г. ГУНИО были изданы подготовленные ГОИНом „Таблицы течений. Тихий океан. Прибрежные районы Северной Америки и Азии", которые позволяют получить ежечасные данные о течениях в проливах Исаноцком, Унимак, Акутан и бух. Квичак.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К Ч. V

1.ЛиткеФ. П. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению Государя Императора Николая I, на военном шлюпе „Сенявине" в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах флота капитаном Федором Литке.Ч. 1—III. — СПб; Тип. III отд-ния собственной е и в канцелярии, 1834—1836. — 270 с.

2; Harris R. A. Manual of tides, P. 4B: Cotidal lines of the World // U.S. Coast Geod. Survey, Rept. appl. — 1904. — N 5. — P. 316—400.

3. Mofjeld Н. 0. Observed tides on the North-Eastern Bering Sea shelf // J. Geophys. Res. — 1986. — Vol. 91, N 2. — P. 2593—2606.

4. Pearson С. A., Mofjeld Н. О., Trip R. B. Tides of the Eastern Bering Shelf // The Eastern Bering Sea shelf: oceanography and resources. — Seattle, 1981. — P. 111—130.

5. Sundermann J. The semidiurnal principal lunar tide Мд in the Bering Sea // Dtsch. Hydrogr. L. — 1977. — Bd. 30, N 3. — S. 91—101.

Часть VI. НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ

Берингово море, являясь наиболее крупным среди всех дальневосточных морей, наименее изучено. Это касается практически всех гидрологических характеристик и, в частности, уровенного режима (особенно отечественных вод). Слаборазвитая сеть наблюдений за колебаниями уровня моря объясняется суровыми климатическими условиями, малой плотностью населения прибрежных участков моря, а также относительно низким развитием промышленного потенциала данного района. Однако интенсивное развитие экономики Дальнего Востока в последнее время привело к активизации изучения динамики вод шельфовой зоны Берингова моря. Знание уровенного режима моря необходимо при строительстве и проектировании новых прибрежных гидротехнических сооружений, проведении геологоразведочных и нефтепоисковых работ на перспективных для добычи природного газа и нефти участках шельфа. Кроме этого, Берингово море является зоной активного морского рыболовства, здесь проходят морские пути, по которым осуществляются грузоперевозки в северные районы Дальнего Востока. Поэтому обеспечение безопасности навигации и рыболовства также требует всестороннего изучения колебаний уровня моря. Особого внимания заслуживают максимальные уровни моря, приводящие к затоплению прибрежных участков суши и разрушению расположенных на них портовых сооружений и других объектов.

Уровенный режим Берингова моря исключительно сложен. Колебания уровня Берингова моря формируются под воздействием множества факторов: приливообразующих сил Луны и Солнца, перепадов атмосферного давления, изменчивости ветрового поля, колебаний плотности морской воды, стока рек (в частности, рек Анадыря и Камчатки), наличия ледяного покрова в зимнее время, водообмена с Тихим и Северным Ледовитым океанами, рельефом дна и очертаниями берегов. Различная степень влияния одних и тех же факторов в отдельных районах моря приводит к разнообразию его уровенного режима.

Сложность уровенного режима моря обусловливает необходимость детального и всестороннего исследования его отдельных составляющих. В настоящем разделе анализируются колебания уровня Берингова моря всех временных масштабов изменчивости: многолетние, сезонные, приливные и сгонно-нагонные. Отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся экстремальных уровней редкой повторяемости, методов расчета и прогноза штормовых нагонов.

24. Краткая история исследований уровня моря

Время интенсивных гидрографических обследований и морской описи с производством регулярных гидрологических наблюдений на судах в открытой части Берингова моря охватывает период с конца XVIII в. до 60-х годов XIX в. Ко времени учреждения Российско-Американской компании (1799 г.), имевшей официальной задачей проведение мер по развитию сельского хозяйства, торговли и открытию новых земель, необходимо было составить опись и карты, соответствующие требованиям того времени. Поэтому начались переходы судов из Европы на Камчатку и плавания в Беринговом море. Основная цель первых экспедиций состояла в изучении берегов моря, а также исследовании пригодности прибрежных районов моря для навигации. Многие из них сопровождались гидрографическими работами, неотъемлемой частью которых являлись промеры глубин, а также наблюдения за колебаниями уровня моря. Во второй половине 20-х годов (1826—1829 гг.) экспедицией на шлюпе „Сенявин" под командованием Литке было произведено всестороннее (гидрографическое, гидрологическое, метеорологическое, гравиметрическое, биологическое и т. д.) обследование Аляски, о. Св. Матвея и побережья Чукотки до Берингова пролива, в состав которого входили и наблюдения за уровнем в различных районах моря. В эти же годы Берингово море посетила английская экспедиция на судне „Blossom" под командованием командира Бичи (1826, 1827 гг.). Она прошла от Петропавловска к островам Беринга, Св. Лаврентия, Диомида до м. Ледяного, откуда, повернув обратно, направилась мимо островов Св. Павла и Алеутских в Сан-Франциско. Помимо обычных наблюдений, указанной экспедицией определялись течения в некоторых районах восточной части Берингова моря, собирались сведения о колебаниях уровня для ряда пунктов.

В 40—60-х годах XIX в. главное внимание было сосредоточено на юго-западной части Берингова моря, где плавали ряд военных кораблей и суда Российско-Американской компании, иногда с участием ученых. Такие корабли, как, например, „Або" (командир Юнкер, 1841 г.), „Атка" (с участием академика Ленца, 1843 г.), корвет „Оливуц" (командир Сущов, 1851, 1854 гг.), фрегат „Аврора" (командир Изыльментьев), корвет „Варяг" (командир Семенов, 1866 г.), производили попутно гидрографические работы.

В начале текущего столетия систематические гидрографические обследования с одновременным изучением уровня моря были выполнены М. Е. Жданко (1907 г.) и А. И. Ниловым (1908 г.) на восточном побережье Камчатки. В 1912 г. Управлением портовых изысканий проводились детальные портоизыскательные работы в Усть-Камчатске, сопровождавшиеся измерением течений и подробными наблюдениями за колебаниями уровня. Что касается восточной части .моря, то начиная с 70-х годов XIX в. здесь производились лишь местные обследования, приуроченные к некоторым Алеутским островам, или проводились попутные наблюдения при плавании охранных судов. Они выполнялись главным образом Геодезической службой США под руководством Дэвидсона и Дэлла на судах "Humboldt" (1871—1873 гг.), "Yukon" (1873, 1880 гг.), "Colwin" (1880 г.), а позднее на "Thetis" (1889 г.). Работы, как правило, сопровождались наблюдениями за уровнем моря при помощи самописцев.

Стационарные наблюдения за уровнем моря начались еще в конце XVIII в. на некоторых островах, примыкающих к Северо-Американскому континенту, а также на побережье Аляски. Сроки наблюдений на станциях отличались как по времени, так и по числу их за сутки (от 1 до б). Периоды наблюдений без перерывов были невелики, поскольку они производились любителями и нередко прекращались или переносились на другое место в зависимости от перемещения наблюдателя. Изучение колебаний уровня на восточном побережье Берингова моря в широком масштабе было проведено в конце прошлого и в начале текущего столетия (табл. 24.1). Самый первый стационарный самописец уровня был установлен в 1872 г. на о. Св. Павла, с 1898 по 1901 г. наблюдения за уровнем производились в 9 пунктах, а с 1909 по 1914 г. — в 5 пунктах (местоположение пунктов см. на рис. 24.1).

Таблица 24.1

Перечень пунктов наблюдений за колебаниями уровня на побережье Берингова моря, по Л. Ф. Рудовиц (1941 г.)

| Место наблюдений | Вид установки | Годы наблюдений |
| --- | --- | --- |
| бух. Алера бух. Провидения зал. Креста (бух. Энгаугин) Анадырский зал. (Русская Кошка) Анадырский зал. (коса Саломатова) Анадырский зал. (у р. Анадыря) бух Анастасии бух. Иматра бух. Лаврова зал. Корфа зал. Корфа о. Беринга (с. Никольское) Камчатский залив (м. Крюгера) Ном ф. Св. Михаила Авогон Квиклокчум Апокак бух. Гудныос м. Протекшион м. Кларк о. Св. Павла зал. Кашего Датч-Харбор Уналга бух. Тигалда | Мареограф " " " Футшток " Мареограф " " " " Футшток Мареограф " " " " " " " " " " " " " | 1933 1932 1932 1930 1930 1931 1931 1930 1930 1929 1930 1929 1931 1900—1941 1891, 1898, 1899 1899 1898 1914 1912,1913 1910 1909 1901 1901 1901—1941 1901 1901 |

Рис, 24.1. Схема расположения пунктов первых стационарных наблюдений за уровнем Берингова моря, по Л. Ф. Рудовиц (1941 г.). 1 — мареограф; 2 — уровнемерная рейка.

На западном побережье моря первые стационарные наблюдения за уровнем проводились по уровнемерной рейке в устье р. Анадыря (1913 г.). Однако наиболее широко эти наблюдения были развернуты в послереволюционный период в связи с активным освоением Дальнего Востока. С этой целью начиная с 1929 по 1933 г. было освещено описью и промерами все побережье от о. Карагинского до м. Дежнева (см. табл. 24.1, рис. 24.1). Работы эти сопровождались детальным обследованием ряда бухт и изучением уровенного режима отдельных районов при помощи самописцев. В целом первые наблюдения за уровнем не отличались особой продолжительностью, качество их, как правило, было довольно низким. Но все-таки эти наблюдения позволяли в какой-то степени судить о приливных явлениях, что было весьма важно для плавания в малоизученных районах Берингова моря.

Рис. 24.2. Схема расположения пунктов наблюдений за уровнем Берингова моря в настоящее время.

В настоящее время на побережье Берингова моря действует 8 отечественных уровенных постов, находящихся в ведении Колымского, Камчатского и Певекского УГМС. По зарубежному побережью имеются сведения только о 3-х пунктах, расположенных на островах Алеутской гряды (рис. 24.2). По сравнению с другими дальневосточными морями Берингово море хуже всех освещено наблюдениями за уровнем моря. Огромные участки морского побережья не имеют стационарных пунктов наблюдений. Основными препятствиями на пути развития сети систематических наблюдений за уровнем являются редкая сеть населенных пунктов, суровые природные условия, сложная ледовая обстановка у побережья. Пункты наблюдений за уровнем моря расположены крайне неравномерно. Наиболее хорошо освещены наблюдениями Анадырский залив (4 уровенных поста) и южная островная часть моря.

Все пункты наблюдений Берингова моря оборудованы самописцами. Период наблюдений на большинстве уровенных постов не превышает в среднем 30—40 лет по 1988 г. включительно.

Самые ранние отечественные стационарные наблюдения за уровнем моря были организованы в бух. Провидения и на о. Ратманова (1944 г.). С

1947 г. начал свою работу уровнемерный пост в Эгвекиноте, а с 1949 г. ведутся наблюдения за уровнем в бух. Угольной. С середины 60-х годов к стационарным наблюдениям за уровнем приступили посты на о. Беринга, в Усть-Камчатске, бух. Лаврова, Анадыре. Практически на всех уровенных постах в начальный период наблюдения за уровнем моря осуществлялись в 4 срока по уровнемерным рейкам. В связи с этим результаты наблюдений в первые годы работы большинства пунктов были неудовлетворительны и часто браковались. В целом ни в одном из пунктов, кроме бух. Провидения, наблюдения за уровнем моря нельзя считать удовлетворительными, поскольку имели место продолжительные перерывы в наблюдениях, исчисляемые годами, а также частые смены нулей постов. Плохое качество наблюдений связано с суровыми погодными и ледовыми условиями, что обусловливало частое замерзание колодцев мареографных установок, повреждение уровнемерных реек штормовыми волнами и подвижками льда. Например, в с. Никольском (о. Беринга) самописец требует дополнительного устройства для устранения влияния на запись ветровых волн и зыби. В бух. Лаврова низкое качество и частые перерывы в наблюдениях связаны с тем, что мареографная установка не защищена от напора морских льдов, под воздействием которых колодец имеет наклон 10°. Работа и существование установки всецело зависят от ледовых условий. Полученные за весь период наблюдений данные о колебаниях уровня моря требуют тщательного критического анализа, поскольку за время работы поста не было надежной высотной привязки. Все репера и уровнемерные установки расположены на песчаной косе, поэтому высотные отметки часто изменяются.

Во многих пунктах Берингова моря контрольные уровнемерные рейки установлены в колодцах мареографа. В том случае, когда подводящая труба колодца засоряется, рейка аналогично самописцу будет давать неверные показания, и, следовательно, контроль работы мареографа производить по ней нельзя.

Все отмеченные недостатки наблюдений несомненно создают значительные сложности при исследовании колебаний уровня Берингова моря. В связи с этим в некоторых пунктах имеются периоды наблюдений, где уровни моря были искусственно приведены к единому нулю поста путем сравнения их с надежными наблюдениями других станций. Большинство пунктов Берингова моря, в которых производились наблюдения за уровнем моря, имеют условные высотные отметки, при которых нули постов закреплены местными реперами. Лишь начиная с 1964 г. в Эгвекиноте, а с 1985 г. в бух. Угольной, Анадыре перешли к единой системе отсчета уровня моря — Главной Высотной Основе СССР 1977 г. (ГВО СССР, 1977). Сведения о высотной основе уровенных постов, действующих в настоящее время, приведены в табл. 24.2.

Таблица 24.2

Высотная основа уровенных постов Берингова моря

| Пункт наблюдений | Условная отметка нуля поста, м | Номер основного репера, относительно которого отсчитывается нуль поста | Превышение нулей постов над реперами в ГВО СССР 1977 г., м |
| --- | --- | --- | --- |
| о. Ратманова | -8,358 -38,683 | 212 | — |
| бух. Провидения | -17,973 | 1 | -20,793 |
| Эгвекинот | -2,944 | 1385 | -1,966 |
| Анадырь | -12,892 | 46 | -12,067 |
| бух. Угольная | -11,692 | „Гипрогор" | -10,746 |
| бух. Лаврова | -4,660 | 1 | — |
| Усть-Камчатск | -7,462 | 50 | -5,616 |
| с. Никольское | -7,724 | 3 | -5,082 |

25. Средний уровень моря

25.1. Многолетние и межгодовые колебания уровня

Изменение средних годовых уровней во времени (многолетний ход) можно рассматривать как сумму случайных колебаний, периодических изменений и линейной тенденции (тренда). Наибольший интерес среди указанных колебаний представляют линейные однонаправленные тенденции, главными причинами которых являются эвстатическое повышение уровня Мирового океана, вызванное таянием льдов и уменьшением океанских впадин за счет накопления в них донных отложений, тепловое расширение Земли и океанской воды, а также тектонические смещения земной коры, проявляющиеся в вертикальных движениях берегов и обусловливающие кажущиеся изменения уровня моря.

Для выделения из многолетних колебаний уровня Берингова моря однонаправленных тенденций использовалась методика В. А. Зенина [19, 39], которая позволяет с помощью линейного регрессионного анализа оценить величину и знак скорости изменения уровня. Результаты расчетов, представленные в табл. 25.1, свидетельствуют о том, что на преобладающей части рассматриваемой акватории Берингова моря скорости линейных трендов уровня близки к общепринятым значениям скоростей эвстатических повышений уровня и, согласно [21, 23, 28, 52], составляют около 1,2— 1,5 мм/год. Исключением является Анадырский залив, в котором скорости вековых изменений уровня моря почти вдвое превышают скорости его эвстатических изменений. Однако из этого не следует делать заключение о тектонических процессах, происходящих в отмеченном районе. По-видимому, указанный факт обусловлен существенным влиянием на средние годовые уровни колебаний стока р. Анадыря. В целом же напрашивается вывод об относительной стабильности уровня у отечественного побережья Берингова моря и Алеутской гряды.

Таблица 25.1

Средние скорости многолетних изменений уровня Берингова моря с и их средние квадратические отклонения

± δс, мм/год

| Пункт | Период наблюдений, годы | с | ± δс |
| --- | --- | --- | --- |
| о. Ратманова | 1944—1982 | +1,6 | 0,5 |
| бух. Провидения | 1944—1986 | +2,3 | 0,6 |
| Анадырь | 1959—1986 | +4,5 | 1,6 |
| Эгвекинот | 1956—1986 | +2,3 | 0,7 |
| бух. Угольная | 1949—1986 | +2,8 | 0,6 |
| бух. Убиенная (Массакер), о. Атту | 1943—1972 | +1,8 | 0,9 |
| бух. Суипер, о. Адах | 1943—1974 | +1,7 | 0,9 |

Анализ стандартных отклонений рядов многолетних колебаний уровня позволил определить, что преобладающая часть акватории Берингова моря характеризуется практически одинаковой изменчивостью среднего уровня (δ = ± 5,3...5,7 см). На фоне указанной изменчивости выделяются только предустьевые районы с повышенными значениями (Анадырь, где δ == + 6,8 см, и Усть-Камчатск, где δ= ± 7 см), а также крайняя северная часть моря, прилегающая к Берингову проливу, где стандартные отклонения среднего многолетнего уровня несколько ниже (δ = ± 4,5 см).

Максимальное значение межгодовых изменений среднего уровня моря, по имеющимся данным, на преобладающей части Берингова моря составляет 20—25 см (рис. 25.1). Отчетливо выраженная синхронность в многолетнем ходе уровня прослеживается лишь в районе Анадырского залива (бух. Провидения, Эгвекинот, Анадырь, бух. Угольная), который относительно однороден по уровенному режиму. На большей же части акватории Берингова моря максимальные и минимальные значения средних годовых уровней не имеют четко выраженной синхронности и наблюдаются в разные годы, что, по-видимому, связано с местными особенностями климатических и ледовых условий.

Рис. 25.1. Многолетний ход среднего уровня (относительно среднего многолетнего) в отдельных пунктах Берингова моря. а — о. Ратманова; б — бух. Провидения; в — Эгвекинот; г — Анадырь; д — бух. Угольная; е — Усть-Камчатск; ж — с. Никольское (о. Беринга); з — бух. Убиенная (Массакер) (о. Атту); и — бух. Суипер (о. Адах); к — Датч-Харбор (о. Уналашка). Пунктирной линией нанесены восстановленные значения.

25.2. Сезонные колебания уровня

Таблица 25.2

Периоды наблюдений и средние месячные многолетние значения гидрометеорологических элементов в пунктах Берингова моря

| Пункт | Эле¦ мент | Период, годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о. Ратманова | H p | 1944—1988 1880—1972 | 90 1013 | 84 1018 | 81 1018 | 82 1018 | 87 1014 | 93 1013 | 95 1012 | 99 1010 | 101 1010 | 105 1009 | 101 1010 | 94 1010 |
| бух. Провидения | H p | 1944—1986 1880—1972 | 135 1013 | 131 1017 | 126 1018 | 123 1017 | 122 1014 | 122 1013 | 124 1011 | 127 1010 | 130 1011 | 136 1010 | 138 1010 | 138 1009 |
| Эгвекинот | H p δt | 1956—1960, 1965—1986 1880—1972 1967—1986 | 515 1013 27,2 | 610 1018 27,3 | 505 1018 27,6 | 501 1019 27,5 | 504 1014 23,6 | 510 1013 13,8 | 515 1011 19,5 | 515 1010 21,9 | 513 1011 23,4 | 512 1011 26,1 | 517 1011 26,8 | 519 1012 26,9 |
| Анадырь | H p δt Q | 1959—1986 1880—1972 1972—1986 1958—1975 | 524 1013 17.4 41 | 818 1018 15,6 29 | 509 1018 15,6 24 | 504 1018 16,2 23 | 511 1013 12,3 327 | 527 1012 2,7 5234 | 614 1010 4,0 3023 | 513 1010 6,3 1440 | 513 1011 7,1 1248 | 510 1011 13,3 411 | 518 1010 19,2 127 | 522 1011 19,4 68 |
| бух. Угольная | H p δt | 1949—1971, 1978—1986 1880—1972 1966—1986 | 514 1010 26,2 | 510 1016 26,2 | 503 1016 25,8 | 498 1017 24,9 | 499 1014 20,0 | 501 1012 18,8 | 502 1010 18,9 | 507 1010 21,7 | 510 1011 21,9 | 515 1010 23,4 | 518 1007 26,0 | 517 1008 27,0 |
| бух. Лаврова | H p | 1967—1968, 1975—1981, 1986 1880—1972 | 217 1008 | 209 1015 | 203 1014 | 197 1016 | 197 1013 | 200 1011 | 200 1009 | 202 1010 | 203 1011 | 206 1010 | 212 1009 | 214 1008 |
| Усть-Камчатск | Н p δt Q | 1956—1958, 1967—1986 1967—1978 1967—1978 1967—1978 | 143 1004 26,0 516 | 138 1007 26,1 489 | 132 1008 25,7 484 | 127 1012 23,6 560 | 136 1012 21,9 1149 | 150 1011 17,9 1969 | 150 1010 16,1 2091 | 135 1009 18,9 1277 | 133 1010 21,4 982 | 137 1009 23,6 884 | 141 1005 25,1 552 | 144 1003 25,6 536 |
| Никольское (о. Беринга) | H p δt | 1953—1969, 1973—1986 1880—1972 1956—1978 | 194 1005 26,4 | 186 1010 26,3 | 184 1012 26,2 | 184 1014 26,2 | 186 1011 25,9 | 186 1011 25,4 | 188 1010 25,3 | 191 1011 25,1 | 190 1011 25,1 | 190 1010 25,5 | 193 1007 26,0 | 193 1005 26,2 |
| бух. Убиенная (Массакер) (о. Атту) | H p | 1943—1972 1880—1972 | 707 1002 | 706 1006 | 699 1008 | 695 1012 | 697 1011 | 697 1011 | 699 1011 | 702 1012 | 703 1010 | 703 1009 | 706 1006 | 707 1001 |
| бух. Суипер (о. Адах) | H p | 1943—1974 1880—1972 | 708 1000 | 707 1003 | 701 1006 | 696 1010 | 698 1009 | 697 1010 | 696 1013 | 699 1012 | 701 1009 | 702 1008 | 707 1003 | 709 999 |
| Датч-Харбор (о. Уналашка) | H p | 1956—1975 1880—1972 | 706 1004 | 706 1004 | 698 1008 | 695 1010 | 696 1008 | 697 1012 | 695 1014 | 697 1012 | 703 1009 | 703 1005 | 706 1003 | 709 1000 |

Примечание. H— уровень моря над нулем поста данного пункта, см; δt — условная плотность морской воды; р — приземное атмосферное давление, гПа; Q — расход рек, м3/c.

Таблица 25.3

Экстремальные отклонения средних месячных значений уровня от среднего многолетнего значения в пунктах Берингова моря по данным наблюдений

| Пункт | Отклонение, см | Пункт | Отклонение, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ниже среднего уровня моря | выше среднего уровня моря |  | ниже среднего уровня моря | выше среднего уровня моря |
| о. Ратманова бух. Провидения Эгвекинот Анадырь бух. Угольная бух. Лаврова | 37 28 20 26 24 20 | 65 33 21 45 37 25 | Усть-Камчатск Никольское (о. Беринга) бух. Убиенная (Массакер) (о. Атту) бух. Суипер (о. Адах) Датч-Харбор (о. Уналашка) | 24 20 23 21 18 | 30 20 21 22 29 |

Для анализа сезонных колебаний уровня Берингова моря и выявления факторов, формирующих указанные колебания, использовались ряды средних месячных многолетних значений уровня моря, приземного атмосферного давления в 11 пунктах побережья за периоды, указанные в табл. 25.2. Кроме того, для отдельных пунктов были вычислены средние месячные ноголетниезначения условной плотности морской воды, а также расходы рек Камчатки и Анадыря. При этом приземное атмосферное давление снималось с месячных карт, приведенных в [46]. Средние многолетние расходы рек рассчитывались по данным, опубликованным в сборниках Колымского и Камчатского УГМС „Основные гидрологические характеристики", т. 19 (Северо-Восток) и т. 20 (Камчатка). Следует отметить, что в большинстве пунктов наблюдений ряды средних месячных значений уровня моря имеют пропуски, исчисляемые в отдельные периоды не только несколькими месяцами, а годами. Поэтому в ряде пунктов недостающие значения средних уровней восстанавливались по уравнениям связи с колебаниями уровня в близлежащих пунктах, в которых имеются надежные продолжительные непрерывные ряды наблюдений. Так, недостающие значения средних месячных и средних годовых уровней в пунктах, расположенных на побережье Анадырского залива (бух. Угольная, Анадырь, Эгвекинот), были восстановлены по уравнениям связи уровней в указанных пунктах с уровнем в бух. Провидения, выбранным за опорный. О надежности восстановленных значений можно судить по характеристикам связи. К примеру, связь между средними месячными уровнями в бухтах Угольной и Провидения определяется соотношением (уравнением регрессии) hу =0,97hII +381 при значении коэффициента корреляции r = 0,89. Ошибка составляет δ=±5 см.

Рис. 25.2. Сезонные изменения среднего уровня в отдельных пунктах Берингова моря.

а — бух. Угольная; 0 — Эгвекинот; в — бух. Провидения; г — о. Ратманом; д — бух. Лаврова; е — с. Никольское; ж — бух. Убиенная (Массакер); з — бух. Суипер; и — Датч-Харбор; к — Анадырь; л — Усть-Камчатск. 1 — наблюденный уровень моря; 2 — статические изменения среднего уровня; 3 — стерические изменения среднего уровня; 4 — расходы Q рек Анадыря и Камчатки.

Параметр качества расчета е == 0,40. В практике гидрометеорологических расчетов и прогнозов можно считать их вполне удовлетворительными, если е ≤0,67. Следовательно, рассчитанные средние месячные уровни в бух. Угольной достаточно надежны. Аналогичное уравнение регрессии между средними месячными уровнями в Эгвекиноте и бух. Провидения имеет вид hэ =0,77hп + 410, r = 0,82, ошибка 5 = ± 6 см,

е = 0,60.

По взаимной связи между средними месячными уровнями пунктов бух.. Убиенная (Массакер) и бух. Суипер восстановлены недостающие значения уровней в отмеченных пунктах Алеутской гряды.

В ряду длиннопериодных колебании уровня моря внутригодовые (сезонные) колебания обладают наибольшими вариациями. Согласно табл. 25.3, изменения средних месячных уровней в большинстве районов Берингова моря составляют 40— 50 см. В Анадырском заливе под воздействием сезонной изменчивости стока р. Анадыря указанные значения могут доходить до 70 см, а в северной части моря, прилегающей к Берингову проливу (о. Ратманова), — почти до 1 м.

В целом для преобладающей части рассматриваемой акватории Берингова моря характерен ярко выраженный сезонный ход изменений среднего уровня (рис. 25.2) с максимумом в декабре—январе и минимумом в апреле—мае. Несколько сложнее внутригодовой ход среднего уровня в Эгвекиноте, где, кроме зимнего максимума, наблюдается небольшой максимум в летний период, причиной которого служит, по-видимому, подъем уровня в период весенне-летнего половодья р. Анадыря. Среднее значение сезонных колебаний уровня с указанным выше ходом варьирует от 10 см на юге до 20—25 см в северной части моря.

Совершенно иной характер сезонной изменчивости уровня по сравнению с другими районами Берингова моря имеют предустьевые области: Анадырский лиман. Камчатский залив (рис. 25.2 к, л). Колебания стока рек Анадыря и Камчатки создают здесь свои особенности, отражающиеся на внутригодовой изменчивости уровня. Кроме зимнего максимума, характерного для всей акватории моря, в этих районах наблюдается резко выраженный максимум уровня, совпадающий с весенне-летним половодьем и обусловленный как увеличением объема воды за счет резкого увеличения стока рек, так и за счет уменьшения плотности морской воды, вызванного ее опреснением. Кроме весеннего минимума, наблюдающегося повсеместно во всех районах моря, в сезонном ходе уровня предустьевых районов имеет место второй минимум, приходящийся на осенние месяцы и вызванный уменьшением объема стока рек после весеннего половодья. Среднее значение годового хода уровня достигает 25 см.

Выясним. основные причины, вызывающие сезонную изменчивость среднего уровня Берингова моря, за исключением предустьевых районов, где доминирующее влияние оказывает колебание речного стока. Из рис. 25.2 следует, что вариации плотности морской воды не могут определять сезонные колебания уровня, поскольку ход стерического уровня, рассчитанного по условной плотности морской воды согласно [36], находится в противофазе с фактическим ходом среднего уровня моря.

Одним из главных факторов, определяющих сезонные колебания уровня Берингова моря, служит сезонная изменчивость поля атмосферного давления над исследуемой акваторией, благодаря чему уровень изменяется в соответствии с законом „обратного барометра".

Однако если в южной части моря вариации атмосферного давления практически полностью определяют сезонный ход уровня, то в северной части, кроме атмосферного давления, которое определяет здесь около 50 % суммарного значения сезонных колебаний уровня, существуют и другие факторы, участвующие в этом процессе. К ним можно отнести сезонные изменения водообмена Берингова моря с Тихим океаном и сгонно-нагонные эффекты. При этом первопричиной указанных явлений снова являются вариации поля атмосферного давления.

Рис. 25.3. Карты средних многолетних полей приземного атмосферного давления на уровне моря (гПа) в январе (а) и июле (б) (период осреднения 1880—1972 гг.).

В зимнее время вся акватория Берингова моря находится под влиянием алеутской депрессии, в которую часто поступают приходящие южные циклоны. Летом же над Беринговым морем и прилегающим побережьем Азии распространяется гребень тихоокеанского антициклона (рис. 25.3). Вследствие этого исследуемый район подвержен сезонной смене ветров. В холодный период года преобладают северные и северо-восточные ветры, благоприятствующие нагонам воды у западного побережья моря, за счет чего средний уровень повышается. В теплый период происходит смена ветров на юго-западные, что способствует формированию сгонов у отечественного побережья и как следствие понижению среднего уровня моря.

Расположение центра алеутской депрессии в зимний период вблизи Алеутских островов (см. рис. 25.3) благоприятствует формированию уклона уровенной поверхности Берингова моря: возвышения в южной части и понижения к северу, что в свою очередь создает условия для усиленного поступления тихоокеанских вод через проливы Алеутской гряды и, следовательно, общего подъема среднего уровня моря в зимний период. Ослабление алеутской депрессии весной и смена барического поля на антициклоническое в теплый период года приводят к уменьшению уклона уровня, а в дальнейшем к его исчезновению. Соответственно уменьшается поступление тихоокеанских вод, средний уровень Берингова моря понижается. Особенно заметно это явление в центральных и северных районах моря (см. рис. 25.2).

26. Режимно-статистическая характеристика экстремальных уровней моря

26.1. Экстремальные наблюденные уровни моря

Экстремальные уровни определяются сочетанием главным образом приливных и сгонно-нагонных колебаний. В предустьевых зонах существенную роль в процессе формирования экстремальных уровней играют также колебания стока рек. При достижении таких уровней возникает опасность затопления прибрежных районов, угроза разрушения народнохозяйственных объектов, расположенных вблизи берега. Вышесказанное подтверждается рядом конкретных примеров. 8—10 декабря 1950 г. в районе пос. Анадырь на фазе полной воды при ураганном ветре 30—40 м/с нагонными водами затопило склады и дома, построенные на берегу. 18—19 октября 1961 г. в районе пос. Анадырь под действием ураганного ветра уровень воды в лимане поднялся на 1,5 м выше своего невозмущенного состояния. Под напором воды и льда был поврежден пирс Анадырского морского порта, разбито о причал 3 баржи, из-за поднятия уровня на второй рыббазе льдом полностью снесен причал, смыта часть грузов. 21 ноября 1982 г. возникла катастрофическая ситуация в Анадырском заливе. В результате сильного урагана в Анадырском лимане вода поднялась на 2 м выше своего среднего положения. При этом была затоплена и вышла из строя городская электростанция. Ущерб составил около 14 млн руб.

Рис. 26.1. Максимальные (1) и минимальные (2) годовые отклонения уровня от соответствующих средних годовых значений в отдельных пунктах Берингова моря.

а — о. Ратманова; б — Эгвекинот; в — бух. Угольная.

Все перечисленные примеры свидетельствуют о том, что знание режима экстремальных уровней крайне важно для обеспечения безопасности народнохозяйственных объектов, нормальной работы торгового и рыболовного флотов, при строительстве прибрежных гидротехнических сооружений.

Из-за отсутствия данных по экстремальным уровням в зарубежных водах ограничимся в дальнейшем лишь отечественным побережьем. Согласно имеющимся наблюдениям, на преобладающей части акватории Берингова моря, омывающей Азиатский континент, максимальные отклонения уровня выше и ниже среднего изменяются в пределах 1,1—1,4 м. Исключение составляет Анадырский залив, в котором максимальные понижения уровня моря составляют 2 м, в то время как максимальные его повышения могут достигать 2,4— 2,5 м (рис. 26.1, табл. 26.1). Значительные колебания уровня в указанном районе обусловлены большими величинами приливов и штормовых нагонов, а также влиянием стока р. Анадыря. Наблюдения свидетельствуют о том, что наибольшая повторяемость максимальных уровней приходится на осенне-зимний период, что связано главным образом с развитием активного циклогенеза над всеми дальневосточными морями.

Таблица 26.1

Повторяемость (%) максимальных (числитель) и минимальных (знаменатель) годовых уровней в пунктах Берингова моря по месяцам

| Пункт | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о. Ратманова | 3 22 | 5 15 | - 12 | - 15 | 3 5 | - 3 | 3 5 | 16 - | 5 - | 33 3 | 27 10 | 5 10 |
| бух. Провидения | 27 20 | 6 10 | 3 7 | - 12 | - 5 | 3 - | - 3 | 5 10 | 8 - | 19 15 | 19 15 | 9 3 |
| Эгвекинот | 24 9 | - 4 | - 13 | 3 9 | - 9 | — | 6 - | - 8 | 17 17 | - 9 | 32 22 | 18 - |
| Анадырь | — | — | - 7 | — | — | 7 - | 14 - | - 7 | 7 7 | 21 43 | 37 29 | 14 7 |
| бух. Угольная | 30 7 | 5 17 | - 10 | - 17 | - 10 | — | - 10 | - 2 | 10 - | 10 10 | 35 10 | 10 7 |
| Усть-Камчатск | 27 8 | 14 15 | 5 8 | - 45 | - 4 | 5 - | — | — | — | 13 - | 18 12 | 18 8 |
| Никольское (о. Беринга) | 38 7 | — | 5 - | - 7 | 5 17 | - 28 | 5 10 | — | — | — | 9 7 | 38 24 |

Наиболее значительные подъемы уровня моря формируются сильными штормовыми явлениями и имеют место в северной части моря (о. Ратманова) в октябре—ноябре, в Анадырском заливе — в ноябре, в южной части моря (Усть-Камчатске, с. Никольском) — в декабре—январе. Следует отметить, что ледовый режим не оказывает заметного влияния на время появления и максимальные повышения уровня. Так, в Анадырском заливе средний срок окончательного замерзания воды приходится на начало ноября (Эгвекинот) — середину декабря (бух. Угольная). Однако наибольшая повторяемость и значения максимальных отклонений уровня отмечаются в ноябре и январе. Аналогичная ситуация характерна и для большинства других районов отечественного побережья Берингова моря. По-видимому, это связано с эластичностью ледового покрова, который способен совершать колебательные движения вслед за изменениями уровня моря. Так, известно, что отклик уровня моря на перепады атмосферного давления при наличии ледяного покрова практически идентичен отклику уровня в безледный период.

В отличие от максимальных уровней, в повторяемости минимальных годовых уровней Берингова моря не обнаруживается отчетливо выраженного сезонного хода. На различных участках побережья минимальные уровни могут формироваться в разные месяцы, что, по-видимому, зависит от физико-географического расположения района, от ледовых условий, стока рек. На севере моря (о. Ратманова) наибольшая повторяемость минимальных уровней приходится на зимне-весенний период, когда акватория указанного района полностью покрыта льдом.

На преобладающей части Анадырского залива минимальные уровни наиболее часто наблюдаются в осенне-зимний период и связаны со сгонными явлениями во время сильных штормов и с уменьшением стока р. Анадыря.

В южной части моря (с. Никольское) выделить какой-либо характерный период с наибольшей повторяемостью минимумов невозможно.

26.2. Расчетные уровни редкой повторяемости

Для практических целей наибольший интерес представляют экстремальные уровни редкой повторяемости. Однако ряды годовых экстремумов уровня Берингова моря по своей продолжительности не превышают нескольких десятков лет, и получить

значения максимальных и минимальных уровней повторяемостью один раз в 50, 100 лет и далее по таким коротким выборкам естественно невозможно. Поэтому возникает необходимость аппроксимации эмпирической кривой распределения максимумов, построенной по имеющемуся ряду годовых экстремумов, теоретической функцией распределения, при помощи которой можно экстраполировать эмпирическую кривую в область редких повторяемостей.

Для решения этой задачи использован метод, основанный на статистическом анализе годовых экстремумов уровня моря, подробно изложенный в [10, 15, 32, 39].

Метод базируется на асимптотической теории экстремальных значений и состоит из следующих этапов [10]:

а) исключение однонаправленных тенденций (тренда) из рядов экстремальных уровней;

б) учет нерепрезентативности рядов экстремальных уровней путем совместного анализа рядов для пунктов, расположенных в одном районе (определение однородности выборок посредством критерия однородности и построения региональной эмпирической функции распределения, которая отражает главные особенности, присущие индивидуальным кривым обеспеченности экстремумов);

в) аппроксимация и экстраполяция региональной эмпирической функции распределения теоретической функцией на основе оценок параметров первого предельного распределения экстремумов;

г) вычисление максимальных отметок уровня и оценка их точности.

Пункты и характеристика рядов наблюдений, по которым выполнены расчеты, приведены в табл. 26.2. Существенную трудность для получения оценок экстремальных уровней редкой повторяемости представляло отсутствие в большинстве пунктов достаточно длинных рядов, частые перерывы в наблюдениях. Исходя из характеристики используемого материала, можно сделать вывод, что максимальная длина рядов не превышала 42 года (бух. Провидения). Следует также обратить внимание на то, что, за исключением отдельных пунктов, где производились ежечасные наблюдения, почти повсеместно ряды наблюдений неоднородны: в различные годы имели место как ежечасные, так и срочные наблюдения. Наличие срочных наблюдений, безусловно, сказывается на экстремальных уровнях моря, в какой-то степени исключая их истинные значения, а следовательно, понижая их достоверность. Из 8 пунктов отечественного побережья Берингова моря региональную функцию распределения экстремумов удалось построить только для Анадырского залива по однородным выборкам годовых экстремумов уровня в пунктах бух. Провидения, Эгвекинот и бух. Угольная (рис. 26.2). С целью исключения влияния тренда на значения экстремумов использовались ряды отклонений максимальных и минимальных годовых высот уровня моря от средних годовых значений. Для о. Ратманова, с. Никольского, Усть-Камчатска получены  индивидуальные функции   распределения экстремумов. Хотя Анадырь расположен в Анадырском заливе, однако уровенный режим указанного пункта несколько отличается от уровенного режима в других пунктах, расположенных в этом же районе. Это своеобразный пункт, находящийся в предустьевой области в мелководном Анадырском лимане, вследствие чего для него отдельно строилась индивидуальная функция распределения экстремумов.

Таблица 26.2

Периоды и дискретность рядов наблюдений за уровнем в пунктах Берингова моря, используемых для расчета экстремальных уровней редкой повторяемости

| Пункт наблюдений | Период наблюдений, годы | Наблюдения | Δhmax см | Δhmin см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-срочные | ежечасные |  |  |
| о. Ратмавова | 1944—1982 | 17 | 22 | 134 | -124 |
| бух. Провидения | 1944—1971, 1973—1986 | — | 42 | 144 | -149 |
| Эгвекинот | 1956, 1958—1960, 1965—1971, 1974—1986 | 5 | 19 | 248 | -202 |
| бух. Угольная | 1949—1971, 1979—1986 | — | 30 | 176 | -110 |
| Анадырь | 1972—1986 | 10 | 5 | 243 | -195 |
| бух. Лаврова | 1967—1968, 1975—1980, 1985—1986 | 10 | — | 126 | -140 |
| Никольское | 1950—1960, 1963, 1973—1986 | 9 | 11 | 143 | -136 |
| Усть-Камчатск | 1968—1986 | — | 19 | 112 | -145 |

Примечание. hmax  и hmin — максимальные отклонения уровня соответственно выше и ниже среднего уровня моря.

Проектировщикам, как правило, необходимы не отклонения уровня от среднего его положения, а экстремальные высоты уровня моря редкой повторяемости относительно нуля поста данного пункта, которые рассчитываются по формуле

Hр =Hэкстр + hр ± δ(hр),  (26.1)

где Hэкстр — наибольшая (для максимумов) либо наименьшая (для минимумов) из средних годовых высот уровня, имевшая место в многолетнем ряду наблюдений; hр — экстремальное отклонение уровня от среднего заданной вероятности превышения; δ (hр) — ошибка определения hр (доверительный интервал).

Рис. 26.2. Безразмерные кривые обеспеченности максимальных (а, б) к минимальных (в, г) годовых отклонений уровня в Анадырском заливе.

а, в — индивидуальные кривые обеспеченности: I — бух. Провидения, 2 — Эгвекинот, 3 — бух. Угольная; б, г — региональная функция распределения, аппроксимированная первым предельным распределением максимумов; пунктирными линиями изображены доверительные интервалы, соответствующие 68 %-ной доверительной вероятности. k — безразмерные значения уровня мора; 1 - Р — обеспеченность; Т — период повторяемости, годы.

Таблица 26.3

Наибольшие отклонения уровня выше среднего hp редкой повторяемости (числитель) и доверительный интервал δ(hp) (знаменатель) для пунктов Берингова мора, см

|  | 1 - Р |
| --- | --- |
| Пункт наблюдений | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
|  | Т= 5 лет | Т= 10 лет | Т= 25 лет | Т= 50 лет | Т= 100 лет |
| о. Ратманова* | 112(221) ±4 | 124(233) ±6 | 138 (247) ±8 | 149 (258) ±9 | 160 (269) ±12 |
| бух. Провидения* | 122 (266) ±3 | 131 (275) ±4 | 141 (286) ±6 | 149(293 ±8 | 157 (301) ±9 |
| Эгвекинот | 231 (698) ±6 | 247 (714) ±8 | 267 (734) ±12 | 282(749) ±14 | 297 (764) ±17 |
| бух. Угольная | 143 (582) ±4 | 153(592) ±5 | 166(605) ±7 | 175(614) ±9 | 184(623) ±10 |
| Анадырь | 178 (631) ±17 | 205(668) ±23 | 238 (691) ±32 | 263(718) ±39 | –– |
| Усть-Камчатск* | 93(245) ±4 | 100 (252) ±6 | 109(261) ±8 | 115(267) ±9 | 122(274) ±11 |
| Никольское (о. Беринга) | 107 (558) ±5 | 114(565) ±6 | 123(574) ±9 | 129(880) ±11 | –– |

Примечание. Здесь и в табл. 26.4: 1 -Р—вероятность превышения; Т — период повторяемости; в скобках — высоты уровня моря (см), выраженные в ГВО СССР, 1977 г. (за исключением пунктов, отмеченных звездочками, в которых высоты уровня выражены в условной системе).

Таблица 26.4

Наибольшие отклонения уровня ниже среднего hp редкой повторяемости (числитель) и доверительный интервал δ(hp) (знаменатель) для пунктов Берингова моря, см

| Пункт | 1-Р |
| --- | --- |
|  | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
|  | Т = 5 лет | Т = 10 лет | Т = 25 лет | Т = 50 лет | Т = 100 лет |
| о. Ратманова* | -101 (-18) ± 4 | -108 (-25) ±5 | -121 (-38) ±7 | -130 (-47) ±9 | -139 (-56) ±11 |
| бух. Провидения* | -113(5) ±3 | -121 (-3) ± 4 | -131 (-13) ±6 | -139 (-21) ±7 | -146 (-28) ±8 |
| Эгвекинот | -189(255) ±5 | -202(242) ±7 | -219(225) ±10 | -232(212) ±12 | -245(199) ±14 |
| бух. Угольная | -99(312) ±3 | -106(305) ± 4 | -116(295) ±5 | -122(289) ±6 | -129(282) ±7 |
| Анадырь | -168 (263) ±12 | -189(242) ±17 | -211 (220) ±23 | -230 (201) ±28 | –– |
| Усть-Камчатск* | -101 (27) ± 4 | -108 (20) ±5 | -116(12) ±7 . | -122(6) ±9 | -129 (-1) +11 |
| Никольское (о. Беринга) | -135(309) ±5 | -142(302) ±7 | -151(293) ±9 | -157 (287) ±11 | –– |

Учитывая это, в табл. 26.3 и 26.4, где представлены окончательные результаты расчетов, совместно с экстремальными отклонениями уровня моря в скобках приводятся соответствующие его высоты, полученные по формуле (26.1). Высоты уровней, за исключением отдельных пунктов, вычислены в ГВО СССР, 1977 г. В [50] рекомендуется за оптимальный период повторяемости, на который можно экстраполировать функцию распределения экстремумов, брать учетверенный период наблюдений за уровнем. Учитывая, что наибольшая продолжительность рядов наблюдений, использованных для расчетов, не превышала 42 года, за предельный период повторяемости выбран Т = 100 лет.

Следует подчеркнуть, что экстремальные уровни моря редкой повторяемости рассчитывались без учета тренда. Однако при строительстве капитальных прибрежных гидротехнических сооружений влияние тренда может оказаться весьма существенным. Согласно [10], при наличии тренда в каком-либо районе в выражение (26.1) необходимо

вводить поправку Δh, которая определяется из соотношения

Δh = ct,                                   (26.2)

где с — скорость вековых изменений уровня, мм/год; t —проектный срок службы сооружения.

Из анализа величины с (см. табл. 25.1) следует, что в многолетнем ходе уровня на всей исследуемой акватории Берингова моря присутствует положительный тренд, причем в отдельных районах он настолько значителен, что в расчетах его необходимо принимать во внимание.

27. Непериодические колебания уровня синоптического диапазона частот

27.1. Общая характеристика колебаний уровня моря, обусловленных метеорологическими факторами, и условия их формирования

При исследовании уроненного режима морей под термином „непериодические колебания уровня" подразумеваются все виды неприливных колебаний, охватывающие широкий диапазон частот. К ним относятся сейши, синоптические, сезонные и многолетние колебания уровня моря. Особое место в этом ряду принадлежит колебаниям уровня синоптического диапазона частот, которые для краткости условимся называть синоптическими колебаниями. Они характеризуются экстремальными значениями и имеют продолжительность в среднем от 2 до 7 сут.

Синоптические колебания уровня определяются как остаточные после исключения приливных колебаний из суммарного уровня моря. Выбор оптимального способа разделения компонентов суммарного уровня, как правило, субъективен. Существует два основных подхода к решению данного вопроса: использование математических фильтров для исключения приливных колебаний [2, 4, 17, 38] и вычитание предвычисленного прилива из наблюденных суммарных колебаний уровня. Математическая фильтрация достаточно надежно исключает приливные колебания, однако искажает параметры выделяемых непериодических колебаний уровня моря, уменьшая их величину и увеличивая продолжительность. Для устранения отмеченных недостатков многими исследователями предлагаются всевозможные усовершенствования к существующим методам. В. А. Потанин, В. В. Денисов, Г. А. Баскаков рекомендуют вводить в полученные посредством фильтрации ряды непериодической составляющей уровня моря поправки [4, 37, 38].

Предвычисление прилива по гармоническим постоянным не позволяет достаточно точно описать его временной ход из-за ограниченного числа используемых гармоник и неучета сезонной изменчивости их амплитуд и фаз [17, 37]. Вследствие этого в спектрах „остаточных уровней", определенных таким способом, практически всегда присутствуют пики на приливных частотах. Выбор способа выделения непериодических колебаний уровня должен включать в себя предварительные исследования их характера, величины, продолжительности. В тех случаях, когда временные масштабы непериодических колебаний близки к приливным, их целесообразнее находить в виде разности между наблюденными и предвычисленными высотами уровней. Для районов с существенной продолжительностью синоптических колебаний уровня, по-видимому, эффективным будет использование математических фильтров.

Для вычисления синоптических колебаний уровня в пунктах Берингова моря использовалось 25-часовое скользящее осреднение. Максимумы восстанавливались согласно [4], где указывается, что занижение максимума нагона равно половине приращения уровня в сутки. Поэтому, считая первым приближением максимальный уровень , полученный при фильтрации, исправленный уровень   вычисляется исходя из следующего соотношения:

(27.1)

непериодические колебания уровня для моментов n-12ч и n+12ч. Проверка указанного фильтра на искусственно заданных нагонах различной продолжительности с последующим восстановлением максимумов показала достаточно хорошее совпадение фильтрованных и исходных максимумов.

Главной причиной, вызывающей синоптические колебания уровня, является циклоническая деятельность над акваторией моря. Одной из первых работ, в которых исследуется режим циклонической деятельности над Беринговым морем, можно считать вышедшую в 60-х годах статью Л. А. Корповой и Р. Э. Свинуховой [24]. В работе в общих чертах приводятся данные о повторяемости барических образований и некоторые характеристики циклонов над Беринговым морем. Однако статистика использованного в работе исходного материала (синоптические карты) невелика и охватывает всего лишь пятилетний период (1955— 1959 гг.).

Значительно более подробный анализ атмосферных процессов, обусловливающих возникновение опасных и стихийных гидрометеорологических явлений над Беринговым морем, к которым относятся и синоптические колебания уровня (в частности, штормовые нагоны), был проделан сотрудниками Петропавловск-Камчатского бюро погоды В. А. Чеботаревым, Э. Я. Виллановым, В. В. Ковбасюк (1981 г.). В работе выполнена детальная типизация атмосферных процессов на основе использования ежедневных четырехсрочных приземных карт погоды за период 1969—1978 гг. При типизации учитывались только те циклоны, скорость ветра в которых равна или превышала 15 м/с. При этом за однотипный процесс принималось смещение циклонов в определенный географический район и формирование типичного барического поля в этом районе. В результате обобщения получено 11 основных типов синоптических положений для холодного (X—IV) и теплого (V—IX) периодов в целом для Берингова моря. Основные характеристики выделенных типов атмосферных процессов иллюстрирует табл. 27.1. На рис. 27.1 показаны траектории и повторяемость отдельных типов атмосферных процессов в холодный период. В общем можно отметить, что сильные ветры в половине случаев отмечаются при прохождении над морем или вблизи него циклонов с давлением в центре 982 гПа и ниже. Глубокие циклоны наблюдаются только в холодный период. Скорости их движения варьируют в широких пределах — от 10 до 90 км/ч. Средняя же скорость движения циклонов всех типов составляет около 30 км/ч, повторяемость их в холодный период значительно выше, чем в теплый (см. табл. 27.1).

Все циклоны, выходящие в район Берингова моря, по происхождению можно разделить на континентальные и морские. Согласно рис. 27.1, циклоническая циркуляция над морем создается преимущественно циклонами морского происхождения.

Таблица 27.1

Основные характеристики 11 типов атмосферных процессов, вызывающих опасные и стихийные явления в Беринговом море

| Тип | Среднее давление в центре циклона, гПа | Средняя скорость движения циклона, км/ч | Повторяемость, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодный период | Теплый период |  | в холодный период | в теплый период | общая |
| I | 971—983 | 983—988 | 30—36 | 10,92 | 2,28 | 13,20 |
| II | 969—979 | 977—986 | 32 | 11,74 | 2,04 | 13,78 |
| III | 972—981 | 982—988 | 30 | 10,92 | 2,20 | 13,12 |
| IV | 963—987 | 980—990 | 30 | 8,84 | 2,20 | 11,04 |
| V | 964—981 | 975—990 | 30 | 10,74 | 2,54 | 13,28 |
| VI | 968—981 | 980—988 | 28—35 | 9,70 | 2,88 | 12,58 |
| VII | 972—985 | 986—988 | 33 | 6,01 | 1,67 | 7,68 |
| VIII | 978—982 | 989 | 29 | 1,03 | 0,34 | 1,38 |
| IX | 982—993 | 988—996 | 29 | 1,49 | 0,88 | 2,37 |
| X | 975—988 | 994 | 27—31 | 3,87 | 0,87 | 4,44 |
| XI | 982—988 | 993 | 26 | 6,39 | 0,75 | 7,14 |

Остановимся несколько подробнее на характеристике выделенных типов циклонов и их связи с синоптическими колебаниями уровня.

Тип I — циклон над северо-западом Тихого океана. Циклоны в основном смещаются с северо-запада и севера Тихого океана. Барические образования такого типа охватывают всю южную, центральную и западную часть моря (пример такого циклона приведен на рис. 27.2). Повторяемость этого типа сравнительно большая — около 13 %, из них на холодный период приходится 11 %. Сильные ветры чаще всего наблюдаются в южном и западном районах моря, в связи с чем в указанных районах следует ожидать и значительные синоптические колебания уровня моря (штормовые нагоны на азиатском побережье и сгоны в районе Алеутской гряды).

Тип II — циклон над югом Берингова моря. Данный тип можно рассматривать как эволюцию предыдущего. При этом циклоны, углубляясь, смещаются на восток, северо-восток. Летом этот тип выражен слабее, чем в холодный период. Повторяемость наибольшая из всех выделенных типов — 14 %. При данном типе преобладают сильные северо-восточные ветры в западной части моря, что создает условия для развития штормовых нагонов в указанном районе. В южной части (Алеутские острова) ветры могут быть любых направлений, вследствие чего здесь возможны синоптические колебания уровня как сгонного, так и нагонного характера.

Тип III — циклон над северо-востоком Тихого океана. Траектории циклонов проходят в основном над северо-западом и севером Тихого океана. Синоптические положения типа III встречаются достаточно часто (около 13 %). При этом на юго-востоке моря наблюдаются ветры восточной четверти, благоприятные для сгонов уровня у американского побережья. Северные ветры на юге моря способствуют подъему уровня у побережья Алеутских островов.

Рис. 27.1. Траектории смещения циклонов и их повторяемость (%) при различных типах атмосферных процессов (холодный период).

Рис. 27.2. Циклов над северо-западом Тихого океана (тип I, холодный период).

Тип IV — циклон над западом Берингова моря. Циклоны смещаются в основном с северо-западной части Тихого океана к востоку Камчатки, где они обычно стационируют. Штормовые и ураганные ветры (25—30 м/с) отмечаются в западном и северном районах моря. При этом в северном районе преобладают ветры юго-восточных направлений, за счет чего возможно значительное повышение уровня моря у побережья. В западной части моря ветры могут быть любых направлений.

Процессы типа IV встречаются несколько реже, чем предыдущие.

Тип V — циклон над центральной частью Берингова моря. Характерным для данного типа является наличие обширной и глубокой депрессии над центром акватории, что обычно происходит в результате эволюции процессов, свойственных типам I и П.

Повторяемость данного типа не уступает первым и составляет около 13 %. Зона жестоких штормов (ветры до 30 м/с) может охватывать в зимнее время почти всю акваторию моря, летом они наблюдаются только в южном районе. Указанный тип порождает в северном районе моря (Анадырский залив) ветры восточной четверти, на юго-западе — северные, северо-западные. Возможно развитие штормовых нагонов в первом из указанных районов и сгонов во втором (особенно в заливах Корф и Карагинском).

Тип VI — циклон над востоком Берингова моря. Этот тип формируется в результате движения циклонов с севера Тихого океана на восточную часть моря, где они становятся малоподвижными. Наиболее часто сильные ветры возникают в восточной и южной частях моря. Ураганные ветры зарегистрированы также только в отмеченных районах в тылу глубоких (с давлением около 968 гПа) циклонов, которые, медленно двигаясь на северо-восток, становятся малоподвижными в Бристольском заливе. Над югом моря при указанном типе господствуют северо-западные ветры, определяющие повышение уровня у побережья Алеутских островов. В восточной части моря наблюдаются ветры разных направлений, в совокупности с перепадом атмосферного давления влияющие на синоптические колебания уровня.

Тип VII — циклон над севером Берингова моря. В большинстве случаев траектории проходят с севера и северо-запада Тихого океана через центр моря. При летних процессах большой вклад вносят континентальные циклоны, которые смещаются с запада на восток южнее полярного круга. Повторяемость этого типа невелика, около 8 %, и приходится в основном на холодный период. Сильные ветры отмечаются только в восточном и северном районах моря, причем в восточном районе преобладают штормовые ветры западной четверти, в северном ветер может быть любых направлений. Соответственно и существенные синоптические колебания уровня при типе VII следует ожидать в отмеченных районах.

Тип VIII — циклон у юго-запада Камчатки. Пути движения циклонов зимой проходят в основном от островов Хоккайдо и Хонсю в северо-западном направлении, летом преобладают континентальные циклоны с западными траекториями. Такие циклоны крайне редки (повторяемость их около 1 %). Штормовые ветры охватывают только юго-западную часть моря и имеют направление с юго-востока на северо-запад, вызывая нагоны преимущественно в Карагинском заливе и на побережье Камчатки, расположенном несколько южнее.

Тип IX — циклоны у северо-запада Камчатки. Штормовые ветры при этом типе наблюдаются лишь в западной части моря и обусловлены смещением циклонов в основном с юго-запада, юга Охотского моря на Пенжинский залив или северо-запад Камчатки. Летом наиболее часто происходит смещение сюда континентальных циклонов с запада. Повторяемость указанного типа невелика. Преобладающие юго-западные и южные ветры благоприятствуют развитию синоптических колебаний уровня преимущественно в юго-западной части моря и на Командорских островах.

Таблица 27.2

Повторяемость Р высот вагонов над средним уровнем моря и продолжительности нагонов в пунктах Берингова моря

| Высота нагонов | Продолжительность нагонов | Высота нагонов | Продолжительность нагонов |
| --- | --- | --- | --- |
| Градация, см | Число случаев | P% | Градация, см | Число случаев | P% | Градация, см | Число случаев | P% | Градация, см | Число случаев | P% |
| Эгвекинот (1966—I971,1973—1986 гг.) | Усть-Камчатск (1966—1986 гг.) |
| 121—140 | 2 | 1 | 208 | 1 | 0,4 | 61—80 | 3 | 2 | 279—290 | 2 | 2 |
| 101—120 | 5 | 2 | 169—180 | 2 | 0,6 | 41—60 | 25 | 23 | 267—278 | — | — |
| 81—100 | 14 | 4 | 157—168 | 2 | 0,6 | 20—40 | 82 | 75 | 255—266 | — | — |
| 61—80 | 32 | 10 | 145—156 | 1 | 0,4 |  |  |  | 243—254 | — | — |
| 41—60 | 121 | 39 | 133—144 | 6 | 2 |  |  |  | 231—242 | 1 | 1 |
| 20—40 | 138 | 44 | 121—132 | 5 | 2 |  |  |  | 219—239 | — | — |
|  |  |  | 109—120 | 27 | 8 |  |  |  | 206—218 | — | — |
|  |  |  | 97—108 | 25 | 8 |  |  |  | 194—205 | — | — |
|  |  |  | 85—96 | 50 | 16 |  |  |  | 181—193 | — | — |
|  |  |  | 73—84 | 40 | 13 |  |  |  | 169—180 | 6 | 4 |
|  |  |  | 61-72 | 58 | 19 |  |  |  | 145—168 | 4 | 4 |
|  |  |  | 49—60 | 40 | 13 |  |  |  | 133—144 | 3 | 3 |
|  |  |  | 37—48 | 41 | 13 |  |  |  | 121—132 | 10 | 9 |
|  |  |  | 24—36 | 13 | 4 |  |  |  | 109—120 | 12 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97—108 | 24 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85—96 | 14 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73—84 | 12 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61—72 | 12 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49—60 | 7 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36—48 | 3 | 3 |
| бух. Угольная (1866—1971, 1978—1986 гг.) | Никольское (1976—1986 гг.) |
| 121—140 | 1 | 2 | 231—242 | 1 | 1 | 41—60 | 18 | 26 | 181—193 | 1 | 1 |
| 101—120 | 7 | 5 | 219—230 | — |  | 20—40 | 55 | 75 | 169—180 | 1 | 1 |
| 81—100 | 8 | 6 | 206—218 | — |  |  |  |  | 145—168 | 5 | 7 |
| 61—80 | 16 | 12 | 194—205 | 3 | -2 |  |  |  | 133—144 | 2 | 3 |
| 41—60 | 58 | 44 | 181—193 | 2 | 2 |  |  |  | 121—132 | 8 | 11 |
| 20—40 | 41 | 31 | 169—180 | 4 | 3 |  |  |  | 109—120 | 4 | 6 |
|  |  |  | 145—168 | 8 | 6 |  |  |  | 97—108 | 10 | 14 |
|  |  |  | 133—144 | 13 | 10 |  |  |  | 85—96 | 14 | 19 |
|  |  |  | 121—132 | 4 | 3 |  |  |  | 73—84 | 12 | 16 |
|  |  |  | 109—120 | 15 | 11 |  |  |  | 61—72 | 11 | 15 |
|  |  |  | 97—108 | 15 | 11 |  |  |  | 49—60 | 4 | 6 |
|  |  |  | 85—96 | 17 | 13 |  |  |  | 36—48 | 1 | 1 |
|  |  |  | 73-84 | 19 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61—72 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49—60 | 11 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37—48 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24—36 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь (1982—1986 гг.) | бух. Лаврова (1966—1968, 1974—1981, 1984—1986 гг.) |
| 161—180 | 1 | l | 336 | 1 | 1 | 61—80 | 9 | 8 | 295 | 1 | l |
| 141—160 |  |  | 206—217 | 1 | 1 | 41—60 | 38 | 34 | 206—218 | 1 | 1 |
| 121—140 | 7 |  | 194—205 | 3 | 4 | 20—40 | 65 | 58 | 194—205 | 1 | 1 |
| 101—120 |  |  | 181—193 | 3 | 4 |  |  |  | 181—193 | 1 | 1 |
| 81—100 | 6 | 9 | 169—180 | 1 | 1 |  |  |  | 169—180 | 3 | 3 |
| 61—80 | 14 | 20 | 145—168 | 3 | 4 |  |  |  | 145—168 | 3 | 3 |
| 41—60 | 19 | 27 | 133—144 | 3 | 4 |  |  |  | 133—144 | 4 | 4 |
| 20—40 | 28 | 40 | 121—132 | 6 | 9 |  |  |  | 121—132 | 8 | 7 |
|  |  |  | 109—120 | 9 | 14 |  |  |  | 109—120 | 14 | 13 |
|  |  |  | 97—108 | 7 | 10 |  |  |  | 97—108 | 21 | 19 |
|  |  |  | 85—96 | 11 | 17 |  |  |  | 85—96 | 18 | 16 |
|  |  |  | 73—84 | 2 | 3 |  |  |  | 73—84 | 15 | 13 |
|  |  |  | 61—72 | 5 | 7 |  |  |  | 61—72 | 10 | 9 |
|  |  |  | 49—60 | 7 | 10 |  |  |  | 49—60 | 7 | 6 |
|  |  |  | 37—48 | 5 | 7 |  |  |  | 36—48 | 5 | 4 |
|  |  |  | 24—36 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27.3

Внутригодовое распределение максимальных (числитель) и средних (знаменатель) высот нагонов (см над средним уровнем) в пунктах Берингова моря

| Пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эгвекинот | 124 65 | 96 45 | 123 54 | 80 41 | 45 35 | 59 36 | 58 40 | 60 38 | 110 45 | 90 45 | 91 54 | 106 48 |
| бух. Угольная | 106 60 | 102 61 | 77 54 | 62 43 | 74 46 | 59 51 | 59 44 | 103 53 | 126 56 | 81 45 | 115 60 | 108 59 |
| Анадырь | 81 50 | 70 48 | 41 37 | 37 36 | 30 28 | 57 43 | 66 50 | 62 42 | 96 56 | 82 52 | 161 81 | 87 54 |
| Усть-Камчатск | 46 36 | 58 40 | 36 30 | 36 31 | 38 28 | 25 25 | 32 30 | — | 34 32 | 51 37 | 76 40 | 74 38 |
| Никольское | 46 38 | 57 37 | 43 32 | 40 34 | 48 36 | 43 37 | — | — | 36 32 | 44 35 | 54 5 | 56 38 |
| бух. Лаврова | 67 40 | 65 1 43 | 53 39 | 75 43 | 41 32 | 45 34 | 38 37 | 33 28 | 67 37 | 63 44 | 79 49 | 63 39 |

Тип Х — циклон у Чукотского полуострова. Траектории циклонов, составляющих данный тип, проходят с северной, северо-восточной части Тихого океана в район Анадырского залива и на Чукотку, летом превалирует зональное смещение континентальных циклонов. Повторяемость указанного типа немногим более 4 %. Ураганные ветры при нем не отмечаются. Наибольшие скорости ветра (25—30 м/с) зарегистрированы только в холодное время при наличии глубоких циклонов (975 гПа). Такие ветры и связанные с ними синоптические колебания уровня наблюдаются только на севере моря, захватывая Анадырский залив, прилегающий к Берингову проливу, зал. Нортон.

Тип XI — циклон над Аляской. Циклоны преимущественно морского происхождения смещаются на юг Аляски с севера и северо-востока Тихого океана. Повторяемость типа XI — около 7 %, наибольшая вероятность их появления зимой. При данном типе процессов наблюдаются сильные северные и северо-западные ветры, господствующие только в восточном районе, что вызывает сгонные явления на большей части американского побережья. Значительные нагоны возможны при этом только в южной части Берингова моря.

Уделив внимание синоптическим условиям, благоприятствующим формированию синоптических колебаний уровня Берингова моря, дадим характеристику указанным колебаниям уровня в отдельных районах моря. Вследствие того что сгоны, как правило, не представляют серьезной опасности, рассмотрим режимно-статистические характеристики нагонов, наблюдавшихся на побережье Берингова моря. Для этой цели использовались ежечасные значения уровня в 6 пунктах отечественного побережья: с. Никольское (о. Беринга), Усть-Камчатск, бух. Лаврова, бух. Угольная, Анадырь, Эгвекинот (местоположение пунктов указано на рис, 24.2). Периоды, за которые выбирались нагоны, приводятся в табл. 27.2. При этом учитывались только такие нагоны, максимальная высота которых равна или превышает 20 см над средним уровнем моря.

Как уже отмечалось ранее, нагоны выделялись из наблюденных колебаний уровня моря 25-часовым скользящим осреднением с последующим восстановлением максимума по методу Г. А. Баскакова. За период нагона принимался интервал времени, на протяжении которого неприливные колебания уровня были выше среднего уровня моря.

Для удобства анализа нагоны были условно разделены на 4 группы, отличающиеся по своей интенсивности (в скобках — высота нагона над средним уровнем моря):

— слабые нагоны (≤ 40 см);

— умеренные нагоны (41—70 см);

— сильные нагоны (71—100 см);

— экстремальные нагоны (> 100 см).

Результаты статистической обработки рядов нагонов в пунктах наблюдений за уровнем моря приведены в табл. 27.2, 27.3. Общее число нагонов, имевших место в каждом конкретном пункте, указано в табл. 27.4.

Таблица 27.4

Характеристики максимальных (числитель) и средних (знаменатель) нагонов на побережье Берингова моря

| Пункт | Δh см | ΔТ1ч | ΔТ2ч | ΔТ3ч | Тнч | nh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эгвекинот | 124 47 | 2 2 | 34 37 | 27 38 | 63 77 | 312 |
| бух. Угольная | 126 54 | 1 3 | 84 45 | 95 55 | 180 100 | 131 |
| Анадырь | 161 53 | 2 4 | 40 48 | 73 55 | 115 107 | 70 |
| Усть-Камчатск | 76 35 | 0 4 | 31 44 | 41 56 | 72 104 | 112 |
| Никольское | 57 35 | 1 3 | 28 42 | 30 53 | 54 98 | 73 |
| бух. Лаврова | 79 41 | 0 3 | 30 45 | 60 54 | 90 102 | 110 |

Примечание. Δh — высота нагона над средним уровнем моря; ΔT1 — продолжительность стояния уровня на максимуме; ΔT2 — продолжительность подъема уровня при нагоне; ΔT3 — продолжительность спада уровня при нагоне; Тн— полная продолжительность нагона; NH — количество нагонов.

Наибольшая повторяемость нагонов в Беринговом море приходится на осенне-зимний период, преимущественно сентябрь—февраль (рис. 27.3). Все пункты наблюдений за уровнем в Беринговом море расположены в мелководных бухтах или заливах, а некоторые — в предустьевых районах, что способствует развитию штормовых нагонов. Поэтому значительные нагоны могут наблюдаться практически во всех рассматриваемых районах. Наибольшие высоты нагонов, которые можно отнести к экстремальным, отмечаются в Анадырском заливе (бух. Угольная, Эгвекинот, Анадырь) и достигают 125—-160 см над средним уровнем моря. Такие экстремальные уровни наблюдаются только в холодный период года, повторяемость их невелика и не превышает в среднем 2—3 %, достигая 7 % от общего числа нагонов в бух. Угольной.

Во всех рассматриваемых районах Берингова моря, за исключением о. Беринга (с. Никольское), могут наблюдаться сильные нагоны, составляющие от 75 до 96 см над средним уровнем. Повторяемость сильных нагонов в большинстве пунктов Берингова моря не превышает 3—5 % и лишь в Анадырском заливе может доходить до 8—12 %.

Повторяемость слабых и умеренных нагонов в Анадырском заливе примерно одинакова и составляет 40—50 %. В Усть-Камчатске и с. Никольском доминируют слабые нагоны (до 70 %), в бух. Лаврова повторяемость слабых нагонов достигает 58 %, умеренных — 38 % от общего числа нагонов.

Средние высоты нагонов на побережье Берингова моря незначительно отличаются друг от друга и варьируют в диапазоне от 35 см на юге до 54 см в Анадырском заливе.

Продолжительность преобладающей части нагонов (до 75 % всех случаев) приходится на временной интервал 2,0—5,5 сут (см. табл. 27.2). Средняя продолжительность нагонов находится в диапазоне 4,2—4,4 сут. и только в Эгвекиноте составляет 3,2 сут. (см. табл. 27.4).

Характерной чертой нагонов, присущей всем без исключения рассматриваемым участкам побережья Берингова моря, является асимметричность нагонной кривой, в которой время роста уровня меньше времени падения (см. табл. 27.4). Время стояния уровня на максимуме нагона в среднем не превышает 2—4 ч.

Рис. 27.3. Годовой ход повторяемости нагонов в пунктах побережья Берингова моря. а — Эгвекинот, 1966—1971, 1973—1986 гг.; б — бух. Угольная, 1966—1971, 1978—1986 гг.; в — Анадырь, 1982—1986 гг.; г — бух. Лаврова, 1966—1968, 1974—1981, 1984—1986 гг.; 9 — Усть-Камчатск, 1966—1986 гг.; е — с. Никольское (о. Беринга), 1976—1986 гг.

1 — общая повторяемость нагонов; 2 — повторяемость слабых нагонов (≤ 40 см над средним уровнем); 3 — повторяемость умеренных нагонов (41—70 см); 4 — повторяемость сильных нагонов (71—100 см); 6 — повторяемость экстремальных нагонов (> 100 см).

Детальную картину экстремально возможных нагонных уровней на побережье Берингова моря можно проанализировать по табл. 27.5. Для составления таблицы из рассчитанных в гл. 26 значений максимальных суммарных уровней редкой повторяемости вычитались высоты наибольших возможных по астрономическим причинам приливов hвпв для каждого пункта наблюдений, взятые из архивных материалов ДВНИГМИ. В отдельных пунктах со значительной сезонной изменчивостью гармонических постоянных hвпв выбиралось за те периоды, когда в данных районах имеет место наибольшая повторяемость интенсивности нагонов. Так, для Усть-Камчатска использовалось значение hвпв за период ноябрь—апрель, на который приходится до 80 % всех нагонов. Аналогично значение hвпв для Анадыря и о. Ратманова было выбрано за зимний период. Полагалось, что остаточная часть максимума определяется в основном нагонными повышениями уровня, а в районах, расположенных вблизи устьев рек, — сочетанием нагона и стока реки.

Таблица 27.5

Роль отдельных составляющих в формировании максимальных подъемов уровня Берингова моря редкой повторяемости

| Пункт наблюдений | Составляющая | T= 50 лет | T=100 лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | h см | Вклад, % | h см | Вклад, % |
| о. Ратманова | h впв h н | 9 131 | 6 94 | 9 140 | 6 94 |
| бух. Провидения | h впв h н | 62 87 | 42 58 | 62 95 | 39 61 |
| Эгвекинот | h впв h н | 161 121 | 57 43 | 161 136 | 54 46 |
| бух. Угольная | h впв h н | 54 121 | 31 69 | 54 130 | 29 71 |
| Анадырь | h впв h н | 27 236 | 11 89 | — | — |
| Усть-Камчатск | h впв h н + h c | 52 63 | 45 55 | 52 70 | 43 57 |
| Никольское | h впв h н + h c | 74 55 | 57 43 | — | — |

Примечание. hвпв— наивысшая возможная по астрономическим причинам высота прилива над средним уровнем моря; hн— высота нагона над средним уровнем моря; hc — высота уровня над средним, обусловленная колебаниями стока рек; T — период повторяемости.

Таблица позволяет лишь приближенно оценить высоты нагонов редкой повторяемости и относительную роль отдельных факторов в формировании максимальных суммарных уровней моря. При составлении таблицы использована гипотеза о линейной суперпозиции максимального прилива и нагона. В реальных условиях высоты нагонов редкой повторяемости должны быть, по-видимому, больше, поскольку вероятность такого совпадения максимумов невелика. Тем не менее анализ результатов указывает на возможность повышения уровня за счет штормовых нагонов до 130—135 см над средним уровнем в Анадырском заливе, а в мелководном Анадырском лимане (Анадырь) только за счет сочетания штормового нагона со стоком р. Анадыря с повторяемостью один раз в 50 лет возможен подъем уровня до 235 см над средним уровнем моря. Табличные данные свидетельствуют о том, что в южной части моря синоптические колебания уровня могут быть соизмеримы с приливными, а в Анадырском заливе и на севере моря (о. Ратманова) вклад штормовых нагонов в максимальные подъемы уровня доминирует, достигая 90—95 %.

Полученные значения максимально возможных нагонов редкой повторяемости могут быть полезны в качестве ориентировочных при разработке гидротехнических, портовых сооружений и осуществлении других народнохозяйственных задач, связанных с освоением моря.

Следует подчеркнуть, что по одним лишь абсолютным значениям высот нагонов сложно судить о том, насколько велика их опасность для того или иного района, поскольку в одном месте нагон меньшей высоты может привести к катастрофическим последствиям, в другом — нагон большей высоты не вызывает никакого ущерба. Степень опасности нагона определяется критической отметкой уровня при нагоне, превышение которой грозит затоплением населенных пунктов, береговых сооружений. В таком случае необходимая и достаточная для превышения высота нагона будет зависеть от того, на какую стадию прилива приходится его максимум. Естественно, что для достижения либо превышения уровнем критической отметки при совпадении максимума нагона с максимумом прилива потребуется гораздо меньшая высота нагона, чем при совпадении его с минимумом прилива. Кроме того, критическая высота нагона может меняться в зависимости от того, в какую фазу прилива он наблюдается — в сизигию или квадратуру (тропический или равноденственный прилив для неправильных суточных и суточных типов приливов). Все варианты сочетания нагона с приливом учесть достаточно сложно, в связи с чем в настоящем разделе рассматривались только критические высоты нагонов при совпадении максимума нагона со средними из всех высоких полных вод hвпв и всех низких малых вод hНМВ , выбранных для отдельных пунктов из Таблиц приливов и пересчитанных относительно среднего уровня моря (табл. 27.6). Зная высоту среднего уровня над нулем поста, легко рассчитать высоту прилива над ним путем простого сложения hвпв + Н и hНМВ + H. Разности между критической отметкой уровня при нагоне относительно нуля поста и вычисленными высотами экстремальных приливов позволяют получить искомые критические высоты нагонов, выше которых все нагоны можно отнести к опасным. Из табл. 27.6 следует, что диапазон опасных нагонов достаточно широк, особенно в тех пунктах, в которых наблюдаются значительные по величине приливные колебания уровня. В то же время, если для одного пункта при совпадении максимумов нагона с приливом достаточной для превышения критической отметки является высота нагона чуть больше 60 см (бух. Лаврова), то для другого соответствующая высота нагона должна быть не менее 1,2 м (бух. Угольная). Кроме рассчитанных критических высот нагонов, в табл. 27.6 приведены фактические случаи превышения уровнем критической отметки в отдельных пунктах Берингова моря. Повторяемость нагонов, определяющих такие случаи в Анадыре, невелика и составляет всего 1,5 % от общего числа нагонов, в бух. Лаврова таких случаев значительно больше, повторяемость их составляет 14,5 %.

Таблица 27.6

Критические высоты нагонов над средним уровнем в отдельных пунктах побережья Берингова моря, случая стихийных нагонов, их повторяемость и некоторые характеристики

| Пункт | Hкр см | _ Н см | _ hВПВ см | _ hHМВ см | hHКР1 см | hHКР2 см | HH см | hCH см | ТCH, ч | Р % | _ hCH см | _ ТCH ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бух. Угольная | 570 | 424 | 27 | -33 | 119 ±10 | 179 ± 10 | Нет случаев превышения |  |  |  |  |  |
| Анадырь | 702 | 520 | 65 | -74 | 117 ± 20 | 256 ±20 | 760 8 XI 1982 г. | 161 | 115 | 1,5 | — | — |
| Усть-Камчатск | 245 | 139 | 33 | -57 | 73 ±10 | 163 ± 10 | Нет случаев превышения |  |  |  |  |  |
| Никольское | 300 | 189 | 40 | -100 | 71 ±5 | 211 ±5 | То же |  |  |  |  |  |
| бух. Лаврова | 310 | 204 | 41 | -89 | 65 ±5 | 195 ±5 | 320 29 XII 1967г. | 43 | 170 | 14,5 | 52 | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 315 10 I 1967 г. | 49 | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 313 20 XI 1974 г. | 52 | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 329 1 I 1976 г. | 51 | 105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 325 21 II 1976 г. | 56 | 82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 316 6 XI 1976 г. | 68 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 311 14 XI 1978 г. | 52 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 251 1980 г. | 48 | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 10 XI 1980 г. | 68 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 315 18 XII 1980 г. | 48 | 106 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 347 18 XI 1981 г. | 57 | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 319 24 XI 1981 г. | 43 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 26 XII 1981 г. | 42 | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 321 29 X 1984 г. | 48 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 14 XI 1984 г. | 56 | 119 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 315 21 XII 1984 г. | 47 | 70 |  |  |  |

_

Примечание. Hкр — критическая отметка уровня моря при нагоне относительно нуля поста; Н — высота среднего уровня моря относительно нуля поста;

_        _

hВПВ, hHМВ — средние из всех высот соответственно высоких полных и низких малых вод над средним уровнем моря; hHKP1  — нижняя критическая высота нагона над средним уровнем при совладении его с высокой полной водой с поправкой на сезонную изменчивость среднего уровня; hHKP2 — верхняя критическая высота нагона над средним уровнем при совпадении его с низкой малой водой с поправкой на сезонную изменчивость среднего уровня; HH — высота наблюденного уровня моря над нулем поста во время превышения критической отметки; hCH ТCH — стихийная высота нагонов над средним уровнем во время превышения критической отметки и соответствующая ей продолжительность; Р — повторяемость стихийных нагонов относительно общего числа нагонов;

_      _

hCH, TCH — средняя высота стихийных нагонов над средним уровнем моря и соответствующая ей средняя продолжительность.

В отдельных случаях фактические высоты опасных нагонов оказываются ниже рассчитанной нижней критической высоты нагонов. Это можно объяснить использованием при расчете критических высот нагонов только средних из высот высоких полных и низких малых вод и неучетом всех возможных вариантов сочетания нагонов с приливами.

27.2. Связь непериодических колебаний уровня моря с вынуждающими силами

Колебания уровня моря в синоптическом диапазоне частот определяются несколькими факторами. Лабзовский [7] предлагает все колебания уровня, вызванные метеорологическим воздействием на водную поверхность, разделять на различные виды, отличающиеся друг от друга механизмом формирования. Под термином „сгонно-нагонные" колебания уровня подразумеваются изменения уровня исключительно ветрового происхождения. Колебания уровня под воздействием статического эффекта атмосферного давления предлагается называть барометрическими. Кроме этого, перемещение барических образований над поверхностью моря порождает длинные вынужденные „метеоволны", вызывающие значительные подъемы уровня у побережья [65, 66]. Так проявляется динамический эффект атмосферного давления. Соотношение статического и динамического эффектов зависит от скорости перемещения циклонов. При высокой скорости колебания уровня определяются в большой степени длинной вынужденной волной в море, возникающей в области движения циклона, а в случае небольшой скорости или стационарного циклона — гидростатическим эффектом.

Колебания уровня синоптического диапазона частот в Беринговом море формируются сочетанием всех перечисленных факторов, причем их роль в зависимости от физико-географических и синоптических условий отдельных районов моря различна. Детальное исследование связи колебаний уровня с вынуждающими их метеорологическими факторами выполнено в [12, 13].

Для этой цели использовались непрерывные продолжительные ряды ежечасных наблюдений за уровнем и срочных (с дискретностью 6 ч) наблюдений за атмосферным давлением и ветром в пунктах Анадырского залива: бух. Угольная, Эгвекинот, Анадырь.

Характеристика рядов наблюдений за уровнем представлена в табл. 27.7 (местоположение пунктов наблюдений показано на рис. 24.2).

Практика расчета и прогноза штормовых нагонов показывает, что в большинстве случаев подъем воды у берега определяется не местными метеорологическими условиями, а изменчивостью метеорологических полей над прилегающей к побережью акваторией моря. В связи с этим существует ряд работ, в которых исходную метеорологическую информацию представляют в виде эффективных градиентов атмосферного давления [22, 31, 33] либо в виде аппроксимации поля атмосферного давления набором коэффициентов разложения по полиномам Чебышева [5, 26] и по естественным ортогональным функциям [3, 47, 48]. Использование полей метеорологических элементов предпочтительнее, нежели их наблюденные значения в точке. Однако в этом случае для проведения исследования требуется подготовка значительно большего количества исходной информации и наличие наблюдений во многих точках исследуемого района. Отсутствие в Беринговом море широко разветвленной сети гидрометеорологических наблюдений вынуждает использовать исходные ряды метеорологических элементов, наблюденных непосредственно в пунктах. Исходная информация при этом проста и доступна для выполнения исследований и расчетов.

Таблица 27.7

Характеристика рядов наблюдений за уровнем моря, атмосферным давлением к ветром в Анадырском заливе

| Пункт | Период наблюдений | Уровень моря | Метеорологический элемент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δt ч | N | Δt ч | N |
| бух. Угольная Эгвекинот | 1 VII — 31 XII 1979 г. 15 VIII 1968 г. — 15 III 1969 г. | 1 1 | 4416 5112 | 6 6 | 786 852 |
| Анадырь | 1 X — 31 XII 1965 г. | 1 | 2208 | 6 | 368 |

Примечание. Δt и N — соответственно дискретность и длина рядов гидрометеорологических элементов.

Ветер задавался в виде проекции на эффективное направление, которое определялось по максимальным значениям взаимнокорреляционных функций уровня моря и ветра при различных его направлениях. Установлено, что для бух. Угольной эффективным направлением ветра является 20° (отсчитывается от северного направления), для Анадыря — 90°, для Эгвекинота — 50°.

Скорость эффективного ветра определялась по формуле

Wi =Viсоs( φi-g) (i=l. 2,...,N),       (27.2)

где Wi — скорость эффективного ветра; Vi— фактические значения скорости ветра; φi— наблюденное направление ветра; g — эффективное направление ветра; N — число членов. Приливная составляющая из рядов уровня моря исключалась 25-часовым скользящим осреднением.

Для выделения только исследуемого синоптического диапазона частот ряды гидрометеорологических элементов освобождались от долгопериодной составляющей.

Анализ спектральных характеристик исследуемых процессов, рассчитанных согласно [б], свидетельствует о присутствии в спектрах колебаний уровня отчетливо выраженных максимумов с периодом 5 сут в Анадыре и 15—20 сут в бух. Угольной и Эгвекиноте (рис. 27.4—27.6). В указанном энергонесущем диапазоне отмечаются также наибольшие значения функций множественной когерентности: γ2(f) = 0,83 в Анадыре, 0,80 в бух. Угольной и 0,74 в Эгвекиноте. Это свидетельствует о достаточно тесной линейной связи между колебаниями уровня моря и вынуждающими силами. Сравнение спектральных плотностей непериодической составляющей уровня со спектральными плотностями атмосферного давления и ветра (см. рис. 27.4— 27.6) обнаруживает их близкое сходство. При этом первые максимумы в спектрах атмосферного давления и ветра в бух. Угольной и Анадыре несколько смещены относительно максимумов спектральных плотностей уровня. Поэтому связь между колебаниями уровня моря и ветром для отмеченных периодов гораздо лучше, чем с атмосферным давлением. Об этом свидетельствует функция частной когерентности. Особенно наглядно указанный факт проявляется в Анадыре, где значение функции частной когерентности уровня с ветром γ2HW ,p(f) для периода около 5 сут равно 0,81, в то время как значение данной функции с атмосферным давлением γ 2Hp w(f) Для этого же периода составляет всего лишь 0,33. В бух. Угольной различие не столь велико, тем не менее γ 2HW ,p(f)  = 0,68, а γ 2Hp w(f) = 0,40. В Эгвекиноте картина несколько меняется. Здесь функции частной когерентности между колебаниями уровня и ветром, колебаниями уровня и атмосферным давлением близки между собой и равны соответственно 0,53 и 0,49 на частоте энергонесущего максимума.

Рис. 27.4. Спектральные характеристики непериодических колебаний уровня моря, атмосферного давления и ветра для бух. Угольной, рассчитанные за период 1 июля — 31 декабря 1979 г. (доверительные границы функций спектральной плотности равны 0,63S(f) - l,8S(f); уровень значимой когерентности Р = 0,39; число степеней свободы v = 19; доверительная вероятность Р =90 %).

а — наблюденные (1) я восстановленные (2) значения спектральных плотностей колебаний уровня; б — спектральные плотности атмосферного давления (1) и ветра (2); в — функция множественной когерентности; г — действительные части передаточных функций систем уровень моря — давление (J) и уровень моря — ветер (2).

Рис. 27.5. Спектральные характеристики колебаний уровня атмосферного давления и ветра для Анадыря, рассчитанные за период 1 октября — 31 декабря 1965 г. (доверительные границы функций спектральной плотности равны 0,6S(f) - 2S(f); уровень значимой когерентности β = 0,48; число степеней свободы v = 15; доверительная вероятность Р= 90 %).

Условные обозначения см. на рис. 27.4.

Рис. 27.6. Спектральные характеристики колебаний уровня атмосферного давления и ветра для Эгвекинота, рассчитанные за период 15 августа 1968 г. — 15 марта 1969 г. (доверительные границы функций спектральной плотности равны 0,63S(f) - 1,8S(f); уровень значимой когерентности β = 0,39; число степеней свободы v = 19; доверительная вероятность Р = 90 %).

Условные обозначения см. на рис. 27.4.

Таблица 27.8

Вклад атмосферного давления и ветра в формирование максимальных подъемов уровня моря при штормовых ситуациях в Анадырском заливе, определенный по уравнениям спектральной регрессии

| Пункт | Период наблюдений | Наблюденный максимум, см | Рассчитанный максимум, см | Барическая составляющая, % | Ветровая составляющая, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бух. Угольная | 8—14 Х 1978 г. | 78 | 68 | 0 | 88 |
|  | 22—25 Х 1978 г. | 91 | 70 | 17 | 61 |
|  | 8—11 XI 1978 г. | 78 | 66 | 40 | 44 |
|  | 17—20 IX 1979 г. | 94 | 91 | 17 | 79 |
|  | 24—26 IX 1979 г. | 67 | 48 | 41 | 43 |
|  | 19—22 I 1979 г. | 75 | 81 | 42 | 58 |
| Анадырь | 12—14 XI 1965 г. | 118 | 93 | 7 | 73 |
|  | 22—25 XI 1965 г. | 108 | 120 | 6 | 94 |
|  | 2—6 XII 1965 г. | 72 | 93 | 10 | 90 |
|  | 17—20 XI 1982 г. | 132 | 114 | 4 | 82 |
| Эгвекинот | 22—27 I 1969 г. | 124 | 108 | 41 | 46 |
|  | 17—20 III 1971 г. | 88 | 82 | 8 | 85 |
|  | 23—28 I 1975 г. | 77 | 91 | 46 | 54 |
|  | 2—6 IV 1975 г. | 80 | 64 | 32 | 48 |
|  | 18—21 XI 1975 г. | 83 | 81 | 28 | 69 |
|  | 17—20 XI 1982 г. | 91 | 78 | 40 | 45 |

Представляет интерес количественная оценка роли вынуждающих сил в формировании максимумов штормовых нагонов, выполненная в [42] по уравнениям спектральной регрессии, речь о которых пойдет в следующей главе. Вклад ветровой и барической составляющих определен в процентах относительно наблюденного нагона (табл. 27.8). Из таблицы следует, что при реальных штормовых ситуациях в бух. Угольной и Эгвекиноте роли ветра и атмосферного давления могут быть соизмеримы. Но тем не менее в большинстве случаев доминирующая роль в формировании нагонов принадлежит ветру. В Анадыре же ветер почти полностью определяет подъемы уровня моря при штормовых ситуациях. Этому благоприятствует расположение пункта в мелководном Анадырском лимане вблизи устья р. Анадыря.

28. Методы расчета и прогноза штормовых нагонов

28.1. Метод спектральной регрессии

При статистическом анализе связи непериодических колебаний уровня моря с вынуждающими силами обнаруживатюся два основных подхода к решению этого вопроса. Один из них, традиционный, основан на использовании метода обычного корреляционного анализа и обычной линейной регрессии [49, 51, 59, 67]. Использование указанного метода позволяет определить для каждой вынуждающей силы свой коэффициент влияния, который является некоторым средним для всего диапазона частот. Однако довольно часто коэффициент влияния (регрессии), вычисленный таким образом, оказывается низким, особенно для вынуждающей силы, которая имеет значительные резкие флюктуации в отдельные короткие периоды и относительно небольшие значения на протяжении остального времени (к такой вынуждающей силе можно отнести ветер). Однако из этого не следует вывод о слабой связи между процессами. Достаточно тесная связь может иметь место, но в каком-либо определенном интервале частот, и выявление ее возможно только при использовании спектральных методов анализа и расчета исследуемых процессов.

Впервые метод спектральной регрессии к анализу колебаний уровня моря и выявлению связей его с метеорологическими элементами применили Хэмон и Хэннан [60]. Дальнейшее развитие и практическое применение указанный метод нашел в ряде работ [11, 12, 16, 47, 58].

Метод спектральной регрессии был успешно реализован для выявления связи колебаний уровня моря с вынуждающими силами в синоптическом диапазоне частот и получения количественных зависимостей между ними для ряда пунктов Анадырского залива [12, 13].

Расчетные формулы метода достаточно подробно представлены в [11, 12, 16], поэтому отметим лишь основные его положения. Метод спектральной регрессии более перспективен по сравнению с методом обычной линейной множественной регрессии, поскольку позволяет учесть сложную внутреннюю структуру процесса и определить связь между исследуемыми элементами в искомом диапазоне частот, где она максимальна. Коэффициенты уравнения определяются по спектральным характеристикам процессов и представляют собой значения действительной части передаточной функции на частотах с максимальным отношением сигнал/шум и максимальными значениями функции множественной когерентности.

Для построения уравнений регрессии использовались ряды наблюдений за уровнем моря, атмосферным давлением и ветром (в проекциях на эффективное направление) в 3 пунктах Анадырского залива: бух. Угольная, Анадырь, Эгвекинот (см. табл. 27.8). Ряды метеорологических элементов не фильтровались от долгопериодной составляющей. Проверка показала, что связь уровня моря с вынуждающими силами при этом несущественно отличается от такой связи при фильтрованных от долгопериодной составляющей рядах, однако использование исходных данных при расчете либо прогнозе непериодических колебаний уровня упрощается. В этом случае можно использовать те значения атмосферного давления и ветра, которые непосредственно измерены на станции. Исключение составил Эгвекинот, где связь между уровнем моря и вынуждающими силами существенно улучшается после предварительной фильтрации низкочастотной составляющей. При этом в качестве одного из предикторов используется отклонение атмосферного давления от его среднего многолетнего значения в данном пункте, равного 1015 гПа.

Подробный анализ спектральных характеристик, отражающих процессы непериодических колебаний уровня моря и вынуждающих сил, а также их взаимосвязь, был изложен в гл. 27. На основании выполненного спектрального анализа в пунктах Анадырского залива рассчитаны угловые коэффициенты регрессии, являющиеся значениями действительной части передаточных функций для периода 5 сут в Анадыре и 15—20 сут в бух. Угольной и Эгвекиноте (рис. 27.4 г — 27.6 г).

Полученные   уравнения (см. табл. 28.1) проверялись на нескольких экстремальных для каждого пункта штормовых нагонах. Необходимо напомнить, что при определении зависимости между непериодическими колебаниями уровня моря и вынуждающими силами (см. гл. 27) использовались ряды уровня, фильтрованные от приливной составляющей 25-часовым скользящим осреднением, но без восстановления максимумов в остаточной непериодической части, которую указанный фильтр частично срезает. Это сказывается на занижении коэффициентов уравнения регрессии и как следствие на занижении вычисленных максимумов нагонов по сравнению с их фактическими значениями. Однако вычисленные значения экстремумов можно скорректировать, зная среднюю продолжительность нагонов, от которой зависит величина занижения максимума. Статистический анализ штормовых нагонов, выполненный ранее, показал, что средняя продолжительность сильных и экстремальных нагонов в Анадырском заливе составляет около 3 сут. При такой продолжительности нагонов 25-часовое скользящее осреднение занижает максимумы на 16 %. Для корректировки максимумов нагонов был определен множитель d, соответствующий проценту их занижения. Множитель получен исходя из следующих простых соображений. Если максимум фактического вагона принять за 100 см, то при занижении вычисленного максимума на 16 % множитель должен составлять d = 100 : 84 = 1,19 см.

Таблица 28.1

Уравнения спектральной регрессия для пунктов Анадырского залива

| Пункт наблюдений | Уравнение спектральной регрессии | d |
| --- | --- | --- |
| бух. Угольная | у = - 0,88р + 3,11W + 872 | 1,19 |
| Анадырь | у=-0,21р+ 4,50W+ 206 | 1,19 |
| Эгвекинот | у=-1,46Δр+ 4,81W | 1,19 |

Примечание. Δр — отклонение наблюденного значения приземного атмосферного давления от среднего многолетнего в Эгвекиноте (р = 1015 гПа); d — множитель для корректировки вычисленного максимума нагона; у — в см; р — в гПа; W — в м/с.

Рис. 28.1. Наблюденный (1) и рассчитанный методом спектральной (2) и обычной множественной линейной регрессии (3) штормовой нагон 17—20 сентября 1979 г. в бух. Угольной (а), 22—27 января 1969 г. в Эгвекиноте (б) и 17—20 ноября 1982 г. в Анадыре (в).

Сопоставление фактических и вычисленных методом спектральной регрессии значений непериодических колебаний уровня моря для ряда штормовых ситуаций свидетельствует о достаточной эффективности указанного метода (см. рис. 28.1, табл. 27.8). Кривые хода уровня во время нагона, полученные по уравнениям спектральной регрессии, обнаруживают хорошее соответствие с наблюдениями. Средняя абсолютная погрешность определения максимумов для 16 случаев расчета нагонов составила 12,7 см, максимальная погрешность при этом равна 25 см при высоте нагона 118 см. На рис. 28.1 совместно с кривыми, рассчитанными по уравнениям спектральной регрессии, для сравнения приведены кривые, полученные посредством обычной линейной множественной регрессии. Нетрудно видеть явное преимущество первого метода над вторым. Применение метода спектральной регрессии для исследования и расчета штормовых нагонов в Анадырском заливе показало вполне удовлетворительные результаты. Оправдывает себя использование в качестве исходной метеорологической информации наблюдений в отдельных пунктах. Однако необходимо помнить, что ветровые характеристики крайне нестабильны и подвержены значительным вариациям в короткие промежутки времени. Это создает трудности при их определении, а еще больше — при прогнозе. В свою очередь погрешности при определении скорости и направления ветра влекут за собой ошибки в расчете штормовых нагонов. Оценка указанных ошибок (табл. 28.2) показывает, что при совпадении направлений эффективного и наблюденного ветра погрешность при определении скорости ветра лишь на 2 м/с вызывает ошибку в высоте нагона 10 см (Эгвекинот). Существенных значений ошибки расчетов могут достигать при наличии погрешностей в направлении ветра. Так, в Анадыре и Эгвекивоте при скорости ветра 20 м/с погрешность в направлении ветра, равная 40o, может повлечь за собой ошибку в высоте нагона свыше 20 см. Это говорит о необходимости тщательного и критического анализа наблюдений за ветром.

Таблица 28.2

Ошибки расчетов колебаний уровня (см) по уравнениям спектральной регрессии для пунктов Анадырского залива, возникающие при наличии погрешностей в скорости и направлении ветра

| Направление ветра, ...° | Погрешность скорости 2 м/с | Скорость ветра, м/с | Погрешность направления ветра, ...° |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 |
| бух. Угольная (эффективное направление ветра 20 о) |
| 290 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 310 | 2 | — | — | — |
| 340 | 5 | — | — | — |
| 360 | 6 | 10 | 2 | 7 |
| 20 | 6 | — | — | — |
| 50 | 6 | 20 | 4 | 14 |
| 70 | 4 | — | — | — |
| 90 | 2 | — | — | — |
| 110 | 0 | 30 | 6 | 22 |
| Анадырь (эффективное направление ветра 90o) |
| 360 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 20 | 3 | — | — | — |
| 50 | 7 | 10 | 3 | 11 |
| 70 | 8 | — | — | — |
| 90 | 6 | 20 | 5 | 21 |
| 110 | 8 | — | — | — |
| 130 | 7 | — | — | — |
| 150 | 4 | 30 | 8 | 32 |
| 180 | 0 | — | — | — |
| Эгвекинот (эффективное направление ветра 60o) |
| 320 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 340 | 3 | — | — | — |
| 360 | 6 | — | — | — |
| 20 | 9 | 10 | 3 | 11 |
| 50 | 10 | — | — | — |
| 70 | 9 | 20 | 6 | 23 |
| 90 | 7 | — | — | — |
| 110 | 5 | — | — | — |
| 140 | 0 | 30 | 8 | 33 |

Полученные уравнения спектральной регрессии можно рассматривать как расчетные модели колебаний уровня в синоптическом диапазоне частот. При наличии удовлетворительных прогнозов атмосферного давления и ветра заданной заблаговременности они могут быть использованы в качестве прогностических.

28.2. Численное гидродинамическое моделирование штормовых нагонов в Анадырском заливе

Физико-статистические методы расчета и прогноза позволяют определять количественные значения уровня моря в тех местах побережья, где имеются наблюдения. Однако для нужд навигации, при инженерно-изыскательских работах и строительстве гидротехнических сооружений на шельфе необходимо знать колебания уровня в открытой части бассейна, а также в местах побережья, не освещенных наблюдениями. Решить эту задачу позволяет использование гидродинамических методов расчета.

Объектом такого исследования послужил Анадырский залив, где опасные подъемы уровня моря существенно влияют на народнохозяйственное развитие этого района [12, 41—43]. Разработанная для Анадырского залива модель расчета штормовых нагонов построена на основе теории мелкой воды, впервые внедренной в практику океанографических исследований Ганзеном в 1956 г. [61] и получившей дальнейшее развитие в работах Н. Е. Вольцингера и Р. В. Пясковского [8, 9]. Поскольку горизонтальные размеры Анадырского залива не превышают 400 км, а глубина преобладающей части акватории более 5—10 м, задача численного моделирования нагонов решалась в прямоугольной системе координат и без учета нелинейных (конвективных) членов. Согласно вышеизложенному, исходная система уравнений имеет следующий вид:

где и, v — осредненные по вертикали составляющие скорости течений по осям Х и У; ( — превышение поверхности моря над невозмущенным уровнем; f =2ωsin(p — параметр Кориолиса (ω— угловая скорость вращения Земли, (φ — широта места); ра. — приземное атмосферное давление; Н =ξ + R — полная глубина моря (R — глубина моря при невозмущенном уровне); рω, — плотность морской воды (принималась равной 1,02): g — ускорение свободного падения;

— составляющие касательного напряжения ветра на поверхности моря;

и    — составляющие придонного трения.

Устойчивость численной схемы достигалась определением соотношений между временными и пространственными шагами посредством критерия устойчивости Куранта—Фридрихса—Леви [55, 57].

Рис. 28.2. Расчетная сетка Анадырского залива.

Тонкой сплошной линией аппроксимирована береговая граница, пунктирной линией выделены зоны, в которых ветер полагается однородным, а также жидкая граница области расчета.

1— точки, в которых рассчитывается уровень; 2 — точки, в которых задается атмосферное давление; 3 — пункты наблюдений за уровнем моря; А — бух. Угольная, Б — Анадырь, В — Эгвекинот.

Численная аппроксимация уравнений (28.1) — (28.3) выполнена HN-методом, в основе которого лежит использование центральных разностей для пространственных и временных производных. Этот метод, разработанный Ганзеном [61], успешно реализован для расчета уровня моря различных природных объектов рядом зарубежных [54—57, 61, 69] и отечественных исследователей [30, 35, 40].

Трение на поверхности и на дне выражалось через общепринятые квадратические зависимости от скоростей ветра и течения. Уровень моря и составляющие осредненных по вертикали скоростей течений в начальный момент времени полагались нулевыми. На твердых границах принято условие непротекания. На жидких границах использовалось сочетание двух условий — гидростатического изменения уровня и излучения [53, 54, 56, 64, 68].

Координатная сетка расчетной области Анадырского залива повернута влево на 30° относительно меридиана, причем ось Х направлена вдоль жидкой границы, а ось Y — в сторону залива. Пространственный шаг сетки равен 10 км (рис. 28.2). Временной шаг в соответствии с критерием устойчивости при максимальной глубине района, равной 90 м, принят равным 180 с.

Коэффициент придонного трения равен 2,6•10-3, поскольку данное значение наиболее часто употребляется в литературных источниках [14, 19, 27, 30, 63]. Значение коэффициента поверхностного трения, приводимое в литературе, более разнообразно, поскольку оно зависит от скорости ветра, стратификации атмосферы в приводном слое, уровня наблюдений за ветром. В разработанной численной модели, как во многих других [8, 14, 18, 54], коэффициент поверхностного трения принимался равным 3,2 • 10-3 (при этом ветер, используемый в расчетах, должен быть близок к фактическому на высоте 10 м). Таким образом, значения коэффициентов поверхностного и придонного трения, используемые в [41—43] для моделирования и расчета штормовых нагонов Анадырского залива, определены по литературным источникам.

Исходной метеорологической информацией служили приземное атмосферное давление и ветер. Для учета пространственной неоднородности поля давления его значения определялись по приземным синоптическим картам в 49 опорных точках, равномерно расположенных в пределах области расчета с расстоянием между ними, равным 70 км по оси Х и 60 км по оси У (см. рис. 28.2). Необходимость такого представления поля давления возникла в процессе анализа синоптических карт, который показал, что при прохождении глубоких циклонов исследуемый район может пересекать одновременно от 6 до 8 изобар со стандартным интервалом между ними, равным 5 гПа.

Для учета пространственной неоднородности поля ветра расчетная область Анадырского залива была разделена на 6 одинаковых зон размерами 220 х 120 км, в пределах каждой из которых ветер считался однородным. Ветер рассчитывался по полю атмосферного давления согласно методике А. И. Соркиной [44].

С целью верификации модели были выполнены расчеты для ряда значительных нагонов, наблюдавшихся в Анадырском заливе: 12—14 ноября 1965 г., 22—25 ноября 1965 г., 22—27 января 1969 г., 17—20 марта 1971 г., 18—21 ноября 1975 г., 8—11 ноября 1978 г., 18—23 января 1979 г., 17—20 ноября 1982 г. Сравнение наблюденных и рассчитанных значений непериодических колебаний уровня производилось для трех пунктов, по которым имеются ежечасные наблюдения за уровнем моря: бух. Угольная, Анадырь, Эгвекинот.

Детальный анализ результатов расчета выполнен для штормового нагона 17—20 ноября 1982 г., поскольку для указанного периода имелись синхронные наблюдения за уровнем моря во всех пунктах.

Глубокий циклон с давлением в центре 960 гПа вышел на акваторию Берингова моря со стороны Охотского, смещаясь на северо-восток. После того как центр циклона достиг точки с координатами 57° с. ш. и 169° в. д., циклон стационировал и начал заполняться. Преобладающим направлением ветра было южное и юго-восточное со скоростью, составляющей в отдельных местах 30—35 м/с (рис. 28.3). Усиление ветра над заливом началось

17 ноября с 15 ч по московскому времени, а наибольшей силы ветер достиг к 3—6 ч 18 ноября, после чего начал ослабевать и к 15 ч 19 ноября его скорость не превышала 5—7 м/с.

Реакцию уровня на прохождение атмосферного возмущения в отмеченный период иллюстрируют рис. 28.4—28.9. Максимального развития нагон достиг 18 ноября к 15 ч московского времени (рис. 28.4 в). При этом в верховьях Анадырского лимана уровень повысился почти на 1,5 м над приливным, что в сочетании с приливом вызвало затопление отдельных прибрежных участков. В вершине зал. Креста подъем уровня превысил 60 см над приливным. В результате смещения циклона на север и смены направления ветра произошло падение уровня, особенно отчетливо выраженное в северо-западной части залива. Достаточно хорошая согласованность в ходе вычисленного и наблюденного нагонов в пунктах бух. Угольная, Анадырь и Эгвекинот за рассматриваемый период свидетельствует о надежности используемой модели (рис. 28.5).

Для более объективной оценки качества модельных расчетов использовались общепринятые в службе морских гидрологических прогнозов [1, 19, 24, 25, 34] характеристики:

— средняя ошибка расчета

— средняя абсолютная ошибка расчета

— средняя квадратическая погрешность расчета

— параметр качества расчета

— коэффициент корреляции г между

— ошибка определения высот максимумов

— ошибка во времени наступления максимумов

Рис. 28.3. Синоптическая обстановка в районе Анадырского залива во время прохождения циклона 17—20 ноября 1982 г. (время московское).

Рис. 28.4. Непериодические изменения уровня Анадырского залива (см) относительно среднего уровня в 15 ч 17 ноября (а), в 3 ч (б) и в 15 ч 18 ноября (в) и в 3 ч 19 ноября 1982 г. (г) (время московское).

В уравнениях (28.4) — (28.9) приняты следующие обозначения: ξi— ежечасные значения уровня моря; N — число ежечасных уровней, использованных для сравнения; i = 1, 2, ..., N; σ — среднее квадратическое отклонение наблюденного ряда уровня; верхние индексы „н" и „р" обозначают соответственно наблюденные и рассчитанные характеристики.

Результаты оценки сведены в табл. 28.3. При расчете нагона в Анадыре за период 12—14 ноября 1965 г. получены существенные расхождения между наблюденными и рассчитанными максимумами уровня. По-видимому, отмеченная погрешность расчета вызвана неточным проведением изобар на синоптических картах. Тем не менее, исключая указанный период, расчеты позволили достаточноточно восстановить максимумы нагонов, причем средняя ошибка в этом случае не превышала ±11 см. В процессе расчетов удалось получить хорошее совпадение моментов наступления максимумов нагонов. В среднем ошибка не превышает ±2...3 ч. Согласно [26], в практике морских гидрометеорологических прогнозов расчеты можно считать удовлетворительными в том случае, если ε ≤0,57 при N = 15, ε ≤ 0,62 при N = 25 и ε ≤ 0,67 при N > 25. Исходя из такой оценки критерия качества, все модельные расчеты в целом оказались удовлетворительными, что позволяет судить о достаточной надежности работы самой численной модели в пределах Анадырского залива.

С целью внедрения результатов численных расчетов в оперативную практику получены графические зависимости непериодических колебаний уровня от различных скоростей и направлений ветра для отдельных пунктов Анадырского залива [42, 43]. Вышеупомянутые зависимости представляют собой номограммы, удобные для использования в прогностических целях (рис. 28.6). Учет зависимости колебаний уровня только от ветра обусловлен тем, что, как удалось установить в процессе численных экспериментов, ветер определяет до 80—85 % штормового подъема уровня в Анадырском заливе. Влияние атмосферного давления в этом случае Можно учесть при помощи поправок, вычисленных в соответствии с законом „обратного барометра".

Рис. 28.5. Наблюденные (1) и рассчитанные (2) непериодические колебания уровня в пунктах бух. Угольная (а), Эгвекинот (б), Анадырь (г) 17—20 ноября 1982 г.

Численные эксперименты показывают, что значительные нагонные повышения уровня возможны на побережье и акватории Анадырского залива только при ветрах, направления которых лежат в диапазоне от 45o (северо-восточное) до 225° (юго-западное). Этим объясняется построение номограмм только для указанных направлений. Исходя из рис. 28.6, нагоны одновременно на всей акватории залива возможны лишь при восточном и юго-восточном ветрах. При этом в Анадырском лимане (Анадырь) подъем уровня, вызванный только ветром восточного направления скоростью 30 м/с, может достигать 2,8 м над приливным. На западном побережье залива (бух. Угольная) экстремальные нагоны возможны при северо-восточном и восточном ветрах. Однако вследствие приглубой прибрежной зоны максимум нагона здесь не превышает 1 м. В зал. Креста (Эгвекинот) штормовые подъемы уровня могут быть значительными (более 1,5 м) при юго-восточном и южном ветрах.

Ввиду небольших скоростей перемещения циклонов над данным районом отклик уровня на изменение атмосферного давления, как уже ранее говорилось, близок к закону „обратного барометра". Поэтому поправка на атмосферное давление будет соответствовать повышению уровня на один сантиметр при уменьшении атмосферного давления на 1 гПа. Если же какие-либо отклонения от гидростатического изменения уровня будут иметь место, то по сравнению с ветровыми изменениями уровня моря они пренебрежимо малы.

Таблица 28.3

Характеристики качества расчета штормовых нагонов в Анадырском заливе

| Пункт | Период сравнения | Наблюденный максимум, см | N | см | см | S см | Δξ см | Δt ч | r | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырь | 12—14 XI 1965 г. 22—25 XI 1965 г. | 118108 | 28 33 | 20,0 -8,0 | 22,2 18,3 | 29,4 23,7 | 48 -25 | 2 -3 | 0,80 0,80 | 0,43 0,34 |
| Эгвекинот | 22—27 I 1969 г. 17—20 III 1971 г. 18—21 XI 1975 г. | 124 88 83 | 104 61 61 | 22,5 30,7 13,5 | 23,1 30,9 17,2 | 29,3 37,2 22,1 | 2 -2 10 | 2 1 5 | 0,81 0,66 0,62 | 0,56 0,63 0,47 |
| бух. Угольная | 8—11 XI 1978 г. 19—22 I 1979 г. | 78 75 | 43 98 | 10,0 -1,8 | 15,9 5,3 | 18,9 6,4 | 25 2 | 0 1 | 0,81 0,96 | 0,36 0,19 |
| Анадырь | 17—20 XI 1982 г | 132 | 40 | 5,4 | 22,7 | 28,6 | -11 | -4 | 0,75 | 0,35 |
| Эгвекинот | 17—20 XI 1982 г. | 91 | 37 | -0,2 | 17,8 | 22,3 | 26 | 5 | 0,56 | 0,42 |

Заключение к ч. VI

В разделе рассмотрены основные особенности и закономерности формирования уровенного режима Берингова моря, методы его расчета и прогноза; расчетным путем и непосредственно по наблюдениям получен ряд важных характеристик.

В Беринговом море наблюдается монотонный подъем среднего уровня моря (положительный тренд) со скоростью, близкой к эвстатическим изменениям уровня и равной 1,6—1,8 мм/год. Несколько выше скорость тренда уровня в Анадырском заливе, что вызвано существенным влиянием стока р. Анадыря. Значительны и межгодовые изменения уровня, максимум которых составляет 20— 25 см.

Полное значение сезонных колебаний уровня Берингова моря, согласно наблюдениям, составляет 40—50 см, а в северной части моря (о. Ратманова) достигает почти 1 м.

Для акватории моря характерен ярко выраженный сезонный ход изменений среднего уровня с максимумом в декабре—январе и минимумом в апреле—мае, среднее значение которых варьирует от 10 см на юге до 20—25 см в северной части моря. Иной характер сезонных колебаний уровня наблюдается в предустьевых районах — Анадыре и Усть-Камчатске. Им свойственны два максимума и два минимума.

Основными причинами, вызывающими сезонную изменчивость среднего уровня Берингова моря, являются сезонная изменчивость поля атмосферного давления, связанная с ним муссонная циркуляция атмосферного воздуха, сезонная изменчивость водообмена моря с Тихим океаном через проливы Алеутской гряды. В предустьевых районах доминирующую роль в процессе сезонной изменчивости уровня играет колебание стока рек.

Согласно наблюдениям, максимальные отклонения суммарного уровня относительно среднего уровня моря на преобладающей части отечественного побережья Берингова моря соизмеримы с максимальными понижениями уровня и варьируют в пределах 1,1—1,4 м, лишь в Анадырском заливе достигая 2,0—2,5 м.

На основе имеющихся материалов наблюдений построены функции распределения экстремальных уровней, позволяющие получить значения максимальных и минимальных уровней редкой повторяемости (1 раз в 50 лет, 1 раз в 100 лет) для пунктов, расположенных на отечественном побережье моря.

Анализ синоптических колебаний уровня (нагонов) показал, что наибольшая их повторяемость и интенсивность приходится на осенне-зимний период, преимущественно сентябрь—февраль, что связано с активизацией циклонической деятельности в атмосфере в это время года. Экстремальные нагоны, достигающие 1,2—1,6 м над средним уровнем, отмечаются только в Анадырском заливе. Повторяемость их невелика и не превышает 3—7 % от общего числа нагонов. Сильные нагоны, достигающие высоты 75—95 см над средним уровнем моря, наблюдаются практически вдоль всего отечественного побережья Берингова моря с повторяемостью от 3—5 % на юге до 8—12 % в Анадырском заливе. Средняя продолжительность нагонов лежит в пределах 4,2—4,4 сут и лишь в Эгвекиноте составляет около 3 сут.

При помощи спектрального анализа рядов непериодических колебаний уровня моря и метеорологических элементов в пунктах побережья Анадырского залива выявлены синоптические колебания с периодами 5 сут в Анадыре и 15—20 сут в бух. Угольной и Эгвекиноте, обусловленные прохождением барических образований в атмосфере с аналогичными периодами. Оценка вклада отдельных факторов в процесс формирования штормовых нагонов показывает доминирующую роль ветра в Анадырском заливе.

Рассмотрены методы расчета и прогноза штормовых нагонов, применяемые в Анадырском заливе. Приводятся количественные зависимости между непериодическими колебаниями уровня моря и вынуждающими силами (атмосферным давлением и ветром) в синоптическом диапазоне частот, полученные при помощи метода спектральной регрессии. Сравнение результатов вычислений максимальных нагонов с наблюдениями для 16 случаев показывает, что средняя абсолютная ошибка равна 12,7 см при высоте нагонов от 57 до 132 см.

Подробно приводятся результаты численного гидродинамического моделирования штормовых нагонов в Анадырском заливе, базирующиеся на решении уравнений теории мелкой воды. Верификация результатов модельных расчетов нагонов с натурными данными показывает надежность работы численной модели в пределах Анадырского залива. С целью внедрения результатов численного моделирования штормовых нагонов в оперативную практику построены номограммы зависимости высоты нагона от скорости и направления ветра.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К Ч. VI

1. Абузяров 3. К., Шамраев Ю. И. Морские информации и прогнозы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 219 с.

2. Алексеев Г. В. Об эффективности сглаживания и влияния дискретности рядов уровенных наблюдений при изучении составляющих колебаний уровня // Труды ААНИИ. — 1970. — Т. 291. — С. 58—67.

3. Багров Н. А. Аналитическое представление последовательности метеополей посредством естественных ортогональных составляющих // Труды ЦИП. — 1969. — Вып. 74. — С.3—24.

4. Баскаков Г. А. Выделение непериодической составляющей из суммарных колебаний уровня // Проблемы Арктики и Антарктики. — 1973. — Вып. 41. — С. 17—23.

5. Белинский Н. А., Глаголева М. Г. Метод изучения и расчета непериодических течений в море // Метеорология и гидрология. — 1960. — № 3. — С. 18—28.

6. Бендат Дж., Пирсол А. Измерение и анализ случайных процессов. — М.: Мир, 1971. — 408 с.

7. Владимирский Н. П. Уровень // Гидрологический справочник морей СССР. Т. X. Берингово море. Вып. 2. — Л., 1950. — С. 5—44.

8. Вольцингер Н. Е., Пясковский Р. В. Основные океанологические задачи теории мелкой воды. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. — 300 с.

9. Вольцингер Н. Е., Пясковский Р. В. Теория мелкой воды. — Л.; Гидрометеоиздат, 1977. — 207 с.

10. Герман В. X. Исследование и расчет вероятностных характеристик экстремальных уровней моря // Труды ГОИН.

— 1971. — Вып. 107. — 150 с.

11. Герман В. X. Спектральный метод построения уравнений регрессии для расчета непериодических колебаний уровня моря // Метеорология и гидрология. — 1976. — № 7. — С.65—72.

12. Герман В. X., Левиков С. П. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988. — 229 с.

13. Герман В. X., Савельев А.-В. Расчет и прогноз опасных подъемов уровня моря методом спектральной регрессии (на примере Охотского и Берингова морей) (Методическое письмо).

— М.: Гидрометеоиздат, 1986. — 12 с.

14. Гетман Н. Ф. Расчет сгонно-нагонных колебаний уровня в Северном Каспии // Труды Гидрометцентра СССР. — 1973.

— Вып. 127. — С. 16—23.

15. Гидрологическое обоснование изменчивости уровней по кривым распределения // Труды Союзморниипроекта. — 1968. — Вып. 20 (26). — С. 50—57.

16. Глуховский Б. X., Герман В. X., Филиппов Ю. Г. Методы расчета непериодических колебаний уровня моря (ГУГМС, ГОИН, методическое письмо). — М., 1975. — 96 с.

17. Дворкин Е. Н. К методике исключения приливной составляющей из суммарных колебаний уровня // Материалы Всесоюз. совещания-семинара по изучению уровня моря. — М„ 1967. — С. 37—42.

18. Денисов В. В. К расчету непериодических колебаний уровня Баренцева моря // Труды ГОИН. — 1977. — Вып. 138.

— С. 89—95.

19. Зенин В. А. Метод водного нивелирования // Труды ГОИН. —1961. — Вып. 61. — С. 66—116.

20. Инструкция по оценке качества методов и оправдываемости морских гидрологических прогнозов. — М.: Гидрометеоиздат, 1965. — 88 с.

21. Калинин Г. П., Клиге Р. К., Бреслав Е. И. К расчету колебаний среднего уровня океана // Водные ресурсы. — 1974. — № 1. — С. 3—14.

22. Кан С. И. Метод краткосрочного прогноза уровня северной части Каспийского моря // Труды ЦИП. — 1948. — Вып. 3 (30). — С. 3—50.

23. Клиге Р. К. Влияние изменения глобального водообмена на уровень океана // Колебания уровня моря. — М., 1982. — С.108—114.

24. Карпова Л. А., Свинухова Р. Э. Режим циклонической деятельности над Беринговым морем // Труды ДВНИГМИ. — 1962. — Вып. 14. — С. 88—95.

25. Кругляк Г. А., Померанец К. С. Результаты применения гидродинамического метода прогноза и расчета наводнений в Ленинграде // Метеорология и гидрология. — 1976. — № 11. — С. 46—54.

26. Кудрявая К. И., Серякова Е. И., Скриптунова Л. И. Морские гидрологические прогнозы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 310 с.

27. Лабзовский Н. А. Непериодические колебания уровня. — Л.: Гидрометеоиздат, 1971. — 237 с.

28. Ласточкин А. К. О соотношении скоростей эвстатических колебаний Мирового океана и вертикальных тектонических движений на континентах // Изв. ВГО. — 1981. — Т. 113, вып. 2. — С. 137—143.

29. Литке Ф. П. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению Государя Императора Николая I на военном шлюпе „Сенявине" в 1828, 1827, 1828 и 1829 годах флота капитаном Федором Литке. Ч. III. — СПб: Тип. III отд-ния собственной е и в канцелярии, 1834—1836. — 270 с.

30. Любицкий Ю. В. Расчет штормовых нагонов на юго-восточном побережье о. Сахалин // Метеорология в гидрология. —1983. — № 10. — С. 73—79.

31. Марютин Т. П. Уравнение прогноза нагонных уровней в дельте Северной Двины // Труды ГГИ. —1941. — Сер. 5, вып. 1. — С. 108—116.

32. Марютин Т. П. Методы обработки наблюдений над уровнем моря, различные его расчеты и экстраполяция найденных экстремумов // Труды ГОИН. — 1969. — Вып. 56. — С. 122—171.

33. Мустафин Н. В. О катастрофических нагонах в юго-восточной части моря Лаптевых // Проблемы Арктики и Антарктики. — 1961. — Вып. 7. — С. 33—38.

34. Наставление по службе прогнозов. Разд. 3, ч. III. — Л.: Гидрометеоиздат, 1975. — 136 с.

35. Овсиенко С. Н. Расчет штормовых нагонов в Азовском море //Метеорология и гидрология. — 1977. — № 4. — С. 76—81.

36. Победоносцев С. В. Определение влияния плотности морской воды на изменения уровня моря (методическая записка). — М.: ГОИН, 1976. — 19 с.

37. Потанин В. А. О баренцевоморских и беломорских штормовых нагонах // Природа и хозяйство Севера. — 1971. — Вып. 3. — С. 148—154.

38. Потанин В. А., Денисов В. В. К вопросу о корректном применении фильтра Дудсона при исследовании непериодических колебаний уровня моря // Труды ГОИН. — 1970. — Вып. 103. — С. 74—86.

39. Руководство по расчету элементов гидрологического режима в прибрежной зоне морей и в устьях рек при инженерных изысканиях. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973. — 535 с.

40. Рыбак Б. X. К расчету штормовых нагонов в Белом море // Труды Гидрометцентра СССР. — 1969. — Вып. 51. — С. 54—63.

41. Савельев А. В. Численное моделирование штормовых подъемов уровня в Анадырском заливе / Гос. океанограф, ин-т.

— М., 1984. — 28 с. Деп. в ИЦ ВНИИГМИ—МЦД 14.12.84, № 356 ГМ-Д84.

42. Савельев А. В. Метод расчета штормовых нагонов в Анадырском и Пенжинском заливах // Метеорология и гидрология. — 1987. — № 7. — С. 74—80.

43. Савельев А. В. Численное моделирование штормовых нагонов в Анадырском и Пенжинском заливах и возможность их прогнозирования // Тез. докл. Ш съезда океанологов. Физика и химия океана (Полярная и региональная океанология). — Л., 1987.— С. 107—108.

44. Соркина А. И. Построение карт ветровых полей для морей и океанов // Труды ГОИН. — 1958. — Вып. 44. —• 74 с.

45. Тимонов В. В. О кинематическом анализе приливов // Труды ГОИН. — 1959. — Вып. 37. — С. 185—204.

46. Тимофеева Т. П. Данные о структуре и изменчивости климата. Давление воздуха на уровне моря (Северное полушарие). — Обнинск, 1980. — 207 с.

47. Фирсов П. Б. Исследование и прогноз штормовых нагонов на западном побережье Японского моря. — М., 1984. — 51 с. — Деп. в ИЦ ВНИИГМИ—МЦД 23.01.84, № 275 ГМ-Д84.

48. Шереметьевская О. И. Естественные ортогональные функции полей уровня вдоль побережья Азовского и Балтийского морей // Труды Гидрометцентра СССР. — 1973. — Вып. 127. — С. 34—46.

49. Amin М. A statistical analysis of storm surges in Torres Strait // Australian J. Mar. Freshwater Res. — 1978. — Vol. 29, N 4. — P. 478—496.

50. Blakman D. L., Graft J. The analysis annual extreme sea level at certain ports in Suthern England // Proc. Ins. Civ. Eng. — 1978. — Pt. 2, 65. — P. 339—357.

51. Carrett С., Toulang В. Sea level variability due to meteorological forcing in the north-east gulf of St. Lawrence // J. Geophys. Res. — 1982. — Vol. 87, N 3. — P. 1968—1978.

52. Cornitz V., Lebedeff С., Hansen J. Global sea level trend in the past century // Science. — 1982. — Vol. 215, N 4540.

— P. 1611—1614.

53. Davies A. М., Flather R. A. Computations of the storm surges of 1 to 6 April 1973 using numerical model of the North West European Continental shelf and the North Sea // Deutsche Hydrogr. Zeitschr. — 1977. —Vol. 30, N 5. — P. 139—162.

54. Duun-Christensen J. Т. Investigations on the practical use of a hydrodinamic numeric method for calculations of sea level variations in the North Sea, the Skagerrak and Kattegat // Deutsche Hydrogr. Zeitschr. — 1971. — Vol. 24, N 5. — P. 73—89.

55. Duun-Christensen J. Т. The representation of the surface pressure field in a two-dimensional hydrodynamic numerical model for the North Sea, the Skagerrak and Kattegat // Deutsche Hydrogr. Zeitschr. — 1975. — Vol. 28, N 3. — P. 97—116.

56. Flather R. A., Davis A. М. Note on a preliminary scheme for storm surge prediction using numerical model // Quart. J. R. Met. Soc. — 1976. — Vol. 102. — P. 123—132.

57. Flather R. A., Heaps N. S. Tidal computations for Morecambe Bay // Geophys. J, R. Astron. Soc. — 1975. — Vol. 42. — P. 489—517.

58. Groves G. W., Hannan Е. The series regression of sea level on weather // Rev. Geophys. — 1968. — Vol. 6, N 2. — P. 129—174.

59. Hamblin P. F. Storm surge forecasting method in enclosed seas // Proc. 16-th Coast. Eng. Conf., Hamburg. —1978. — N. Y., 1979. — Vol. 1. — P. 514—518.

60. Hamon В. V., Hannan Е. J. Estimating relations between time series // J. Geophys. Res. — 1963. — Vol. 68, N 21. — P. 6033—6042.

61. Hansen W. Theorie sur Errechnung des Wassertandes und der Stromungen in Randmeeren nebst Anwendangen // Tellus.

— 1956. — Vol. 8. — P. 287—300.

62. Harris R. A. Manual of tides, Part IV B, cotidal lines of the world. Appendix N. 5. — Washington, 1904. — P. 317—400.

63. Heaps N. S. Three-dimensional numerical model of the Irish Sea // J. Roy. Astron. Soc. — 1973. — Vol. 35, N 1. — P. 99—120.

64. Henry R. F., Heaps N. S. Storm surges in the Southern Beaufort Sea // J. Fish. Res. Board of Canada. — 1976. — Vol. 33, N 10. — P. 2362—2376.

65. Keers J. Е. The meteorological conditions leading to storm surges in the North Sea // Meteorol. Mag. — 1966. — Vol. 95, N ИЗО. — P. 261—273.

66. Koopmann G. Wasserstandserhoungen in der Deutschen Bucht infolge von schwingungen und Schwallerscheinungen, insbeson der bei der sturnflun Vom 16/17 Februar 1962. Zusammenfassung // Ber. Dtsch. Wetterdienstes. — 1963. — Bd. 12, N 19. — S. 74—79.

67.PoreN.A. Automated forecasting of extratropical storm surges // Proc. 15-th Coast Eng. Conf., Honolulu, Haw., 1976. — N. Y., 1977. — Vol. 1. — P. 906—920.

68. Reid R. O., Bodin B. R. Numerical model for storm surges in Galveston Bay // J. Waterways and Harbor Division, ASCE. — 1968. — Vol. 94, N WW I. — P. 33—57.

69. Timmerman Н. Meteorological effects on tidal heights in the North Sea // Koninklijk Nederlands Meteorologisch. Instituut mededeeingen en verhandelingen. — 1977. — N 9. — 140 s.